## Slide 1
第6章 卡尔曼滤波与随机控制

## Slide 2
CONTENTS
目录
6.1 线性估计
6.4 随机线性系统的数学描述
6.2 随机变量和随机过程
6.3 线性最小方差估计
6.5 卡尔曼滤波的基本思想
6.6 离散系统的卡尔曼滤波
6.9 连续系统的卡尔曼滤波
6.7 离散卡尔曼滤波的推广
6.8 有色噪声情况下线性系统的滤波
6.10 随机线性系统的最优控制

## Slide 3
6.1
线性估计

## Slide 4
估计理论研究的对象是随机现象。一个系统的运动轨迹是与系统的初始状 态和控制作用的性质、大小有关的。但在实际系统中，除了已知的控制作用以外，经常有一些外界的杂散信号对系统起作用，如在雷达跟踪系统接收的信号中，有很大一部分随机信号，如导弹在飞行过程中，由于环境等条件的改变而受到随机信号影响，通常称这一类信号为噪声。因此，在设计自动控制系统时，除了考虑控制作用外，还必须了解噪声的性质、大小，然后通过适当的结构，抑制或滤掉噪声对系统的影响。只有对系统的状态做到充分精确的估计，才能保证系统按照最佳的方式运行。
当系统有随机噪声干扰时，系统的综合就必须同时应用概率和数理统计的方法来处理。就是在系统的数学模型已建立的基础上，通过对系统输入、输出数据的测量，利用统计方法对系统不可观测的状态进行估计，这就是所谓的滤波问题，卡尔曼滤波器就是为实现这一目的设置的。

## Slide 5
在滤波理论中，有20世纪40年代完成的维纳一何甫滤波理论，它是当年美 国为解决高炮打飞机，要预报飞机的提前点，而测量飞机的速度有误差，所以要解决滤波问题。维纳滤波器是对平稳随机过程按均方意义设计的最佳滤波器。形成维纳滤波器的条件是权函数必须满足维纳一何甫积分方程。但由于采用频谱分析的方法，求解较复杂，不便于实时处理，不能随观测时间的增加而适应新的情况，不适用向量和非平稳随机过程的滤波，所以在实用上受到很大的限制。维纳滤波器适用领域窄，要求计算机有很大的存储容量。随着电子和军事技术的发展，特别是空间技术的飞速发展，经典滤波方法已不能满足需要。

## Slide 6
20世纪60年代出现了卡尔曼滤波理论，其特点是利用系统在时间上的转 移关系，得出一整套递推计算公式，这是时域分析方法。这种计算方法很适用于计算机。实践证明，其估计值有足够的精确度，因此被广泛应用。卡尔曼成功地采用状态空间概念，从而改变了滤波问题的一般描述，不要求直接给出信号过程的二阶特性或频谱密度函数，而是把信号看作为白噪声作用下的一个线性系统的输出，而这种输入输出关系用状态方程来描述。这种新的滤波理论有效地克服了维纳滤波的局限性，使所研究的信号过程，除了平稳的标量随机过程外，还可包括非平稳的向量随机过程，它不要求信号和噪声的平稳性。卡尔曼将概率论与数理统计领域里的新成果加以利用，改变了维纳问题的求解，提出了一种崭新的线性递推滤波方法。

## Slide 7
它仅以有限时间的数据作为计算依据，只要求较少的统计资料，不要求储存过去的观测数据，当新的数据被观测到后，只要根据新的数据和前一时刻的估计值，借助于过程本身的状态转移方程，按照一套递推公式即可算出新的估计值。它的计算过程简单、直接，并且有迭代的优点，特别适于计算机的在线估计。卡尔曼滤波器已成功地应用于空间技术、潜艇和飞行器的导航与定位以及火炮控制系统等方面。在工业系统的自动化、通信等方面，也必将得到越来越广泛的应用。

## Slide 8
再将两种滤波的特点简述一下
维纳滤波：系统为线性定常、单输入单输出；系统在物理上可实现的；有用信号和干扰信号都是平稳的随机过程，它们之间存在着一些不同的统计特性；评价最佳的指标是滤波的稳态误差的均方值最小。
卡尔曼滤波：系统可为非线性、时变、多输入多输出；有用信号和干扰信号可以是非平稳的；它采用递推形式，适用于计算机计算。

## Slide 9
卡尔曼滤波器的出现，将估计理论大大推进了一步，这一理论在现代控制理论中已成为一个重要的分支。所谓估计问题，是指通过在时刻状态向量的测量，可以对系统在时刻的状态向量做出最好的估计。根据估计所需要的时间长短，有三个不同类型的估计，即
(1)观测时间大于估计时间时，称为内插或平滑问题。
(2)观测时间等于估计时间时，称为滤波问题。
(3)观测时间小于估计时间时，称为外推或预测问题。对不同类型的估计有不同的要求和计算方法。
对一个系统的状态进行估计时，需要有输入噪声和输出测量误差的统计信息。

## Slide 10
按照需要的统计知识，估计还可以分为：
(1)零阶估计 仅需知道一阶统计矩，要求有一个动态、非统计的模型。
(2)一阶估计 需知一阶和二阶统计矩，要求有一个动态模型并给出最好的线性估计。
(3)高阶估计 需知高阶统计知识，目前对高阶估计知识的了解还很不完整。
(4)完全估计 需知所有阶次的统计知识。对于高斯过程，完全估计仅需知道一阶和二阶统计知识，由于许多过程是高斯型的，所以这一类问题十分重要。
除特殊情况或统计过程是高斯型以外，最优估计很难做到，只能做到“线性最优估计”。线性估计准则通常是指均方误差最小，即系统状态变量的线性最优估计是使最小，这一准则也称做“最小方差”准则。对高斯过程来说，最优线性估计就是最小均方差估计。

## Slide 11
6.2
随机变量和随机过程

## Slide 12
6.2.1 概率与随机变量
随机变量是指某些变量呈现的数值大小带有随机性质，如控制系统所受的噪声影响，做实验时的记录误差等。
设为随机变量中可取到的数值，则次实验中出现的次数除以实验总次数就是发生事件的相对频率或频率。当实验次数增至无限多时，这时的相对频率称为事件发生的概率。若以代表事件发生的概率，则在大数定律的意义下有

## Slide 13
若X是连续随机变量函数，则P(x)称为随机函数。
1.概率分布函数
设x为任意实数，令F(x)表示X≤x的概率，即
该函数称做随机变量X的概率分布函数。
具有如下性质
(1)由于任何事件的概率值介于0与1之间，所以随机变量的分布函数的值也总是在0与1之间，即0≤≤1。
(2)在轴上取任意两点及,并设<,则分布函数在点处的值分别为

## Slide 14
根据互不相容事件的概率加法定理可得
于是
它表明在区间内，随机变量的概率是概率分布函数在该区间内的增量。由于概率不能为负，且>,所以概率分布函数是个非减函数，其值在0与1之间，是一条单调上升曲线。对应任意点的值代表的就是事件发生在区间的概率。

## Slide 15
2. 概率密度函数
设连续随机变量出现在区间内的概率为式中，表示沿横轴上的区间长度，则比值
称做随机变量在该区间上的平均概率密度函数。如果在→0时比值的极限存在，则这一极限称做变量在点处的概率密度函数，即

## Slide 16
具有如下性质
(1)概率密度函数是概率和长度的比值的极限，因为这一极限非负，所以也是一个非负函数。
(2)根据导数的定义
)
所以，随机变量的概率密度函数是概率分布函数的导函数。
求上式的定积分

## Slide 17
上式表明连续随机变量在区间内的概率等于它的概率密度函数在此 区间内的定积分。当取得很小时， 值可以看做近似不变，因此有
(3)如果连续随机变量的一切可能值都位于某一区间内，因为是必然事件，则必有

## Slide 18
3.均值和方差
随机变量的平均值称为集合平均或（数学）期望值，简称均值，它用或以表示
离散型均值
(6. 1)
式中，为的离散取值，为离散概率。
连续随机变量X的均值可将X分为无穷多个小区间而近似得到，即
(6. 2)

## Slide 19
当时，则连续随机变量的均值为
(6. 3)
表示随机变量在均值周围的离散程度的量，称为方差，用表示。
用方差来描述随机变量的离散程度，是因为两种情况随机变量的概率分布不同，但其均值可能相同，为此再取的均值，来反映两种情况下的差别，即

## Slide 20
(6. 4)
一般情况下
称为X的n阶矩。
称为X的n阶中心矩。

## Slide 21
离散型随机变量的方差为
4.条件概率和条件概率密度
有几个随机变量来描述系统的随机现象时，随机变量有二维、三维、…、n维。对于多维随机变量的随机现象，研究某一随机变量呈现某一数值的概率时，必须以其他各随机变量呈现某些数值为条件。

## Slide 22
(1)联合概率密度
以二维为例，二维连续随机变量(, )的联合概率分布函数为
二维联合概率分布函数就是随机点，位于二维空间（即二维平面）的该点左下方的无穷矩形区域内的概率。
二维随机向量出现在区域的概率为则

## Slide 23
称为联合概率密度函数。因此联合概率分布函数
而概率密度函数与联合概率密度函数的关系为
(6. 5)

## Slide 24
(2)条件概率
条件概率密度为
(6. 6)
又由联合概率知
所以
(6. 7)

## Slide 25
取定时，将式(6.6)与式(6.7)比较得
简写为
同理
故联合概率密度、条件概率密度、密度函数之间的关系为贝叶斯公式
(6. 8)

## Slide 26
(3)随机向量的均值和方差
以二维为例，已知随机向量及其联合概率密度为
则
所以均值为

## Slide 28
方差为

## Slide 29
式中，和是和的协方差。
无条件均值为
条件均值为
无条件方差为
条件方差为

## Slide 30
5.高斯分布
高斯分布也称为正态分布，是一种最常见也是最重要的随机变量分布。高斯分布的概率密度如图6.1所示，曲线呈钟形，数学表达式为
式中以及均为常数。由图可见，高斯分布对称于直线，并且在处达到最大值，其值等于在处有拐点，当时，曲线以轴为渐近线。 是具有高斯分布的随机变量的方差，则是
的数学期望。越小，曲线衰减越快；反之，越大，曲线的形状越趋于平坦。参数改变时，整个曲线平移到另一位置，曲线形状不变。

## Slide 31
6.2.2 随机过程和相关函数
前面讨论的随机变量的特点是它们与时间无关。实际生活中，在不同时间内做同一件事情，发生某一事件的概率往往是不同的。这种与时间有关的随机变量的集合，称为随机过程。
（1）自相关函数
定义一个随机过程的两个时刻则矩阵称为自相关函数。它是的未来值和过去值对其当前值的依赖程度的一个统计测度。
特别地，当时有
在这种情况下相关函数等于方差阵。

## Slide 32
(2)互相关函数
定义两种类型的随机过程和构成的相关函数阵
]
为互相关函数，它反映了两个不同信号的依赖程度
特别地，当时有
在这种情况下，相关函数等于协方差阵

## Slide 33
2.平稳随机过程
随机过程的统计特性一般是的函数，它们的取值是随时间变化的但也有一些随机过程，它们的取值在一段时间内是不随时间的起点改变的，凡具有这类性质的随机过程称为平稳随机过程。在分析自动控制系统中噪声的影响时，常用平稳随机过程来描述，这也是符合实际情况的它具有如下特点：
（1）由于平稳随机过程的统计特性与时间的起点无关，所以在分析它的特性时，可取任意点为起点。
（2）平稳随机过程的统计特性
数学期望与时间无关为常数，即

## Slide 34
方差也与时间无关为常数，即
相关函数只与时间间隔入有关，即
)
（3）平稳随机过程有各态历经特性。平稳随机过程，其概率密度与时间的起点无关，即
个平稳随机过程的集合平均可以用任意的采样曲线的时间平均来代替。

## Slide 35
3.白噪声随机过程
一般随机过程在不同时刻是相关的，且其相关函数值是有限的，其谱密度随着频率的增大而减小。为了理论上分析方便，从数学上定义了一个白噪声随机过程。它的数学期望为零，过程在不同时刻是不相关的，且相关函数为一脉冲函数，即
在时其值为（即，在其他处，其值均为零，即在理想情况下的自相关函数在附近的一个极为狭窄的区域内，但实际上近似为一个抽样函数，如图6.2a中虚线所示。

## Slide 36
由于白噪声的特性，所以在理想情况下，它的总功率是无限的。但实际上它只能在一定频率范围内，保持功率为一定值，白噪声的自相关函数和功率密度谱曲线如图6.2所示。

## Slide 37
如果一个随机信号单位带宽的功率在所有频率下均保持为一定值（常数），则这种随机信号称为白噪声。它是具有无限平均功率的平稳随机过程。它是在对白光的频谱分析中得到的一个概念。虽然在物理上不能实现，但是可把一些相关性非常弱的随机过程，以及某一随机信号的功率密度在一定频率范围内保持为一定值的过程，近似地看做白噪声过程。

## Slide 38
6.3
线性最小方差估计

## Slide 39
6.3.1 估计的准则
最小二乘估计高斯估计，是希望所求的估计值能使误差的平方和达到极小。求最小二乘估计不需占有被估计量和观测量的任何统计资料。如果占有一定的统计资料，将可能做出更好的估计。
假定给定观测和被估计量的一、二阶矩，即给定均值和、方差阵和及协方差，限定估计量是观测量的线性函数，即
，寻求适当的a和B，使估计量的均方误差阵
(6.9)
在对称矩阵的正负定意义下达到极小，这就是估计的最优准则。

## Slide 40
6.3.2 采用配方法确定估计
将代入式(6.9)中，得
]]
令，代入上式，则

## Slide 41
(6.10)
要使式(6.10)最小，要求
即
(6.11)

## Slide 42
可得
(6.12)
将式(6.12)代入式(6.11)得
故
(6.13)
将式(6.11)和式(6.12)代入式(6.10),得估计误差的方差为
(6.14)
式(6.13)和式(6.14)是推导卡尔曼滤波公式的基本公式。

## Slide 43
6.3.3 线性最小方差估计的特点
考查
由于线性最小方差估计为无偏的，即
所以

## Slide 44
将式(6.13)代入得
这说明与不相关，称此为线性最小方差估计的正交性。
综上所述，线性最小方差估计的特点是：无偏性，即线性性，即;正交性，即
卡尔曼滤波的递推计算，就是状态线性最小方差估计。

## Slide 45
例6.1 某一未知数与观测的联合分布如表6.1所示，求X的线性最小方差估计。
 | -1 | -2 | -3 | 2 | 4
-2 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 1/5
表 6.1
X
P
Y

## Slide 46
解 由上表求出X和Y的一、二阶矩

## Slide 47
将以上结果代入式(6.13),得线性最小方差估计
所以
由式(6.14)可求得估计误差的方差为

## Slide 48
6.4
随机线性系统的数学描述

## Slide 49
6.4.1随机连续系统的状态空间描述
当一个连续时间系统同时有确定性输入和随机性干扰时，其动态特性一般可用状态方程和量测方程（或称输出方程）表示
式中是系统的维状态向量，是维输出向量，和分别是已知的（线性或非线性）维和维向量函数，是维输入（或控制向量）， W是维随机动态噪声， V是维随机观测噪声（或输出噪声）。系统初始状态。是一个有确定概率分布的维随机向量。

## Slide 50
如果以上各量均是线性的，则线性状态方程和量测方程
式中，分别是随时间连续变化的
如果的各元均与时间无关，且 都是平稳随机过程，则
这就是随机连续定常线性系统的数学模型。

## Slide 51
分析研究线性系统的状态性质时，可暂不考虑系统的确定性输入，即认为，则有
(6. 15)
及
状态方程的解可表示为

## Slide 52
由于初态是随机向量，系统的动态噪声和观测噪声是向量随机过程，所以系统的状态也将是一个向量随机过程。
为解决系统的状态估计问题，由及量测方程可见，需知道动态、动态噪声和观测噪声的统计性质（它们的联合概率分布或其一、二阶矩）。考虑实际情况，常做如下假设：
（1）系统的动态噪声和观测噪声是零均值或非零均值的白噪声或高斯白噪声向量随机过程，即

## Slide 53
式中，是动态噪声的方差强度矩阵，它应是对称非负定矩阵； 是观测噪声的方差强度矩阵，它应是对称正定矩阵；是函数。
（2）系统动态噪声和观测噪声不相关或者是相关。
式中，是和的协方差强度矩阵。
（3）系统初态是某种已知分布或正态分布的随机向量，其均值和方差阵分别为

## Slide 54
（4）系统的动态噪声和观测噪声都与初态不相关，即
上述假定有一定的实际背景，即假设系统初态、动态噪声及观测噪声的概率分布是正态的，这是实际中大量存在的。动态噪声、观测噪声与系统初始状态不相关的假设也是有道理的，或者说在多数情况下有实际意义，因为观测设备通常属于外围设备，所以它的量测误差不应与系统的动态有关。动态噪声与系统初始状态往往也是无关的。

## Slide 55
6.4.2随机离散系统的状态空间描述
随机离散线性系统可用带有随机初态、动态噪声及观测噪声的差分方程和离散量测方程来描述，也可从随机连续线性系统的状态方程及量测方程经过离散化得到，即
(6. 16)
式中：

## Slide 56
式（6.16）为随机离散线性系统的状态方程和量测方程。是非 奇异状态一步转移矩阵；动态噪声一步转移矩阵； 是维动态噪声（随机序列）；是时刻的量测矩阵；是维观测噪声（随机序列）；表示在采样时刻(为采样周期)的及的数值。
当有确定性输入时，则
式中，为非随机维向量序列；是控制一步转移矩阵。

## Slide 57
对于定常线性系统可写成
或
与连续系统一样，对随机序列也有如下的假设：
（1）和是零均值或非零均值的白噪声或高斯白噪声向量随机序列，则有

## Slide 58
（2）与不相关或者δ相关，即
（3）系统初始状态是某种已知分布或正态分布的随机向量，其均值及方差阵为
（4） 与均与初始状态不相关，即

## Slide 59
6.4.3由离散系统的极限情况求连续系统的状态空间描述
可以把随机连续线性系统方程看作是随机离散线性系统当采样周期T趋于零时的一种极限情况。
1.两种数学模型系数矩阵的关系
连续线性系统的数学模型为式（6.15），即
能够离散化为离散线性系统的数学模型为式（6.16），即

## Slide 60
式中，转移矩阵，与连续系统的系数矩阵之间的关系为
及
因其计算较复杂，所以可进一步明确其关系如下：
令且认为取得很小，则不计的高阶项时，由式（6.16）可得及的近似形式为
(6. 17)
(6. 18)

## Slide 61
这样做为从离散化方程求出连续系统方程提供了方便条件。
2.等效的离散线性系统的数学模型
设随机离散线性系统的数学模型为
式中，随机序列、 的均值、均方差为

## Slide 62
将上述数学模型写成原始形式
(6. 19)
如果令且用分段常值白噪声取代白噪声序列和则式(6.19)变为
(6. 20)

## Slide 63
这就是等效的离散线性系统的数学模型。
将式(6.20)的第一式两側减去，并除以△t,则
将式(6.18)代入，并考虑一个白噪声过程有
然后求△t→0的极限，得
此即为随机连续线性系统的数学模型。它也说明了等效的离散线性系统的数学模型的有效性。

## Slide 64
6.5
卡尔曼滤波的基本思想

## Slide 65
6.5.1 对简单例子的分析
用热电偶测量一个电炉两端的温度，构成了一个单输入单输出系统。系统输入，即控制量是电炉的加热电阻丝两端的电压；系统输出，即量测到的测量值为温度y。连续时间系统为
为将其按时间离散化，假定
（1）等周期采样方式，为常数；
（2） 的选择要保证离散化系统完全可控，完全可观测；
（3）采样间隔内具有零阶保持特性。

## Slide 66
则离散化系统为
改写成如下形式
式中，、、均为常数阵；状态向量为二维向量；观测向量与控制向量为维向量。
用状态方程可对任意时刻的状态向量进行计算，只要系统的初态和运动方程确定，系统的任何未来状态均可精确预报。如果时刻的状态向量、控制向量已知（相当于初始条件），则可按上面的状态方程计算出时刻的状态向量再将其代入量测方程，则可算出时刻的量测量。等到时刻到来时，可对状态和量测向量进行实际的测量，它应与计算预报值完全一样，这就是理想情况。

## Slide 67
6.5.2实际情况的分析因为客观上总存在干扰和噪声，系统总存在输人 噪声（或称动态噪声） 和观测噪声，使得按上述公式计算的 与实际值有偏差。因此，一个系统总包括两部分，一部分是确定的，一部分是随机的。反映到系统中，使其状态无论是过去、现在还是将来，都具有某种统计性质，即不能得到精确值。这就存在着如何根据已有数据对系统的现时状态作出估计的问题，这就是滤波。问题的实质是如何从量测信息尽可能地把污染的噪声过滤掉，从中分离出所需要的信号。考虑两种噪声、 后，状态方程和量测方程为

## Slide 68
下面讨论两种特殊情况（极端情况）：
（1）输人噪声仅有观测噪声，这时系统的实际状态可由状态方程
确定。其意义为，用时刻的、对时刻的预报，表示为
（2）观测噪声 ，仅有输入噪声，这时实际状态由量测方程
确定

## Slide 69
上面是两种特殊情况，而实际情况则介于以上两种情况之间，即同时 具有输人噪声和观测噪声，这种情况的数学表达式为
考查
式中，是量测值，是量测估计值；是预报误差，因它具有的信息，故称为新息；而值在上面两种特殊情况之间取权衡值。
由于可观测的只是量测值，所以并不能准确权衡，因此只能先求出最优估计，再求出最优估计故
式中， 为一步预报最优估值； 为新息加权修正。
综上所述，一步预报最优估值加权预报误差，等于最优估值，这就是卡尔曼滤波的基本思想。

## Slide 70
6.5.3 增益矩阵的确定
由于任一噪声的出现，都将导致量测值的变化，并由于噪声具有随机性，所以的取值只能在上面极端情况之间进行适当权衡。在状态估计中具有对新息加权的性质，是一个加权矩阵，称为滤波的增益矩阵。如果电炉系统的控制电压稳定，而测温仪表精度甚差，数字式测温仪经常误码，即输入噪声小，观测噪声大，则有理由多相信预报值，即取值应向靠拢。反之，如果这一系统电网波动严重，而温度测量精度甚高，即输入噪声大，观测噪声小，则有理由多相信测量值，即取值应向靠拢。这说明最优增益矩阵的选取与随机部分中、 的统计性质有关，因此为计算，就要了解、 的性质。

## Slide 71
现设、 均为零均值白噪声，且互不相关，方差分别为与时间无 关的常数和。当时，可取的情况；当时， 接近于的情况。因此的取值与的比值大小有相同趋向，即大， 也大。
获得最优的是希望估计值与真实值之间偏差的均值为零（无偏），或尽可能密集在零附近（即方差最小）。虽然真实状态不可知，但用统计方法就避开了这一不可知的。因为均值和方差都是积分表达式，尽管不可知，但以为积分变量对所有的可能值，从-∞到+∞积分(当然，积分中要给定前面已经分析过的条件)所表示的均值和方差就不再含，它只包含变量。找到的表达式，就解决了最优化问题。

## Slide 72
6.6
离散系统的卡尔曼滤波

## Slide 73
离散系统的卡尔曼滤波器是先于连续系统出现的，它是20世纪50年代 将数字计算机用于控制和通信的发展结果。其最大特点是，它有一整套线性滤波递推公式，毎进行一次新的量测，只需利用已知的前一状态滤波值和滤波误差矩阵便可计算出新的状态滤波值和新的滤波误差矩阵，随后即可进行下一轮的计算。因此，只要系统的初始状态和初始误差矩阵已知，根据导出的公式，就可对系统状态做出十分精确的估计。
利用卡尔曼滤波原理对系统的状态作出估计，这是卡尔曼和布西在20世纪60年代初提出来的。

## Slide 74
6.6.1 卡尔曼滤波原理一一递推公式
假设对未知状态在各离散时刻做了次观测，结果为通常观测的维数低于的维数。利用这次观测，可以对在时刻的状态进行估计，估计值为，它是上述次观测的函数，即
估计状态的时刻与观测时刻之间的关系不同，上面的函数就有不同形式。在此仅分析的情况，即滤波问题为根据过去直到现在的观测来估计现在的状态。

## Slide 75
选取不同的最优准则及其他一些条件，也使上面的函数有不同形式。 这里仍取均方误差阵极小为准则。假定在系统的统计性质中只知其前两阶矩，于是只能限于考虑状态的线性估计。因此，卡尔曼滤波实际上就是状态的线性最小方差估计，即
当估计无偏时，即则有
其原理由一组滤波递推公式阐述。

## Slide 76
设系统的维状态方程和维量测方程为
且有：
（1）动态噪声和观测噪声的统计特性是

## Slide 77
（2）初始状态的统计特性是
于是得时刻状态的最优线性滤波的递推公式为
式中，初始值
滤波方程（6.21）
增益方程（6.22）

## Slide 78
式中：
为预报误差方差阵，即
预报误差方差方程（6.23）
滤波误差方差方程（6.24）
式（6.21）~式（6.24）四方程组成卡尔曼滤波公式，即式（6.21）为滤波方程，式（6.22）为增益方程，式（6.23）为预报误差方差方程，式（6.24）为滤波误差方差方程。

## Slide 79
6.6.2卡尔曼滤波公式的证明
1.确定滤波方程
递推公式总是在过去已有的状态估计的基础上进行的，因此时刻的估计是已知的，由步进行一步预报，得
这里没有利用第步新的量测数据对状态所能做出的最好估计，所以它只能是一个初步的估计。以它为基础，再利用新的量测数据通过递推计算修正它，从而得最优估计

## Slide 80
卡尔曼滤波是对状态x求线性最小方差估计，而一般线性估计的递推公式 表示为
2.确定增益矩阵
根据线性最小方差估计准则选定,使,的均方误差极小。
（1）估计误差为
(6.25)

## Slide 81
（2）均方差阵

## Slide 82
因为
所以第一项为
因为
所以第二项为

## Slide 83
由状态方程知
此式说明是的线性组合，它与及无关，即
因此，估计误差的均方误差阵为

## Slide 84
3.选增益矩阵使极小
方法是令有一增量，相应的也有一增量，由式(6.26)有
要使中线性部分为零，必满足
所以
（6.27）
+
(6.26)

## Slide 85
4.确定预报误差方差阵
由前述知，与无关，即上式中第三项与第四项为零，所以

## Slide 86
5.确定滤波误差方差阵
将式(6.27)代入式(6.26),整理得
再利用矩阵求逆公式，即
考虑可得

## Slide 87
6.6.3 对卡尔曼滤波公式的讨论
（1）卡尔曼滤波值就是状态的线性最小方差估计，因此它是无偏估计。
（2）卡尔曼滤波有递推的性质。
已知，由式（6.23）求出，代入式（6.22），求出再把代入式（6.21），并已知可求得估计状态。
将代入式（6.24），求出，再将代入式（6.23）重复上述过程求出 如此循环递推下去，可进行实时状态估计。
需指出的是，起始估计的取值不难，但取准滤波误差方差的初值较难。
上述递推关系如图6.4所示。
（3）从滤波公式还可以看出，最优线性滤波是通过不断地“反馈校正"而形成的，见图6.3

## Slide 88
滤波公式(6.21)中，右侧第一项是原有的一步预报估计值，第二项是与第次量测的新息成比例的校正项，比例矩阵为増益矩阵。

## Slide 90
例6.2设有一台地面雷达对运动目标跟踪，如果雷达站到目标的斜距离为而且斜距离的变化率常数。从开始量测，并得到量测值是量测间隔为s,并满足下述条件
量测误差的统计特性是
试利用卡尔曼滤波方法求解距离的最佳估计。

## Slide 91
解 由题意可列出系统的状态方程，令斜距离斜距离的变化则有
由于量测是在离散时刻进行的，故需将状态方程离散化。
求状态方程的转移矩阵，即

## Slide 92
由于量测时间间隔是1s,故一步转移矩阵为
则得离散化状态方程
本例观测的是目标的斜距离，考虑到观测误差后的量测方程是
其中：
滤波的初始条件

## Slide 93
根据式(6.21)~式(6.24)可知

## Slide 94
于是可从初始条件，根据量测数据一步一步地递推计算：
当1时

## Slide 95
当时，利用1时的结果和滤波方程，可得

## Slide 96
当时

## Slide 97
当时
计算到此，可看出估计的精度愈来愈高，这可由估计的误差阵看出来。

## Slide 98
例6.3 考察例6.2的二阶系统，状态方程为
其动态噪声均值为零，方差阵为
量测方程为一维方程
观测噪声均值为零，方差为

## Slide 99
即为偶数时的观测噪声比为奇数时强些。初始状态的方差阵为
试求稳定状态下的滤波方程。
解 由预报误差方差方程知
可算出

## Slide 100
由增益方程
由滤波误差方差方程
可算出

## Slide 101
将前五步的计算结果列于表6.2。
k |  |  | 
0 |  |  | 
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 
5 |  |  | 
k |  |  | 
0 |  |  | 
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 
5 |  |  | 
表 6.2

## Slide 102
由上表可以看出，为奇数时比为偶数时增益矩阵各元素的值要大些， 这是设计者所期望的。因为为奇数时，从给定条件可以看出观测噪声比较弱，量测较可靠，所以增益矩阵应该大些。当时，滤波增益矩阵就近似地达到周期性的稳态解，因此可以认为滤波方程为

## Slide 103
6.7
离散卡尔曼滤波的推广

## Slide 104
6.7.1给定条件与解法思路
1.给定条件
给定条件为动态噪声和观测噪声是相关的，且考虑非随机的控制信号u和量测的系统误差z。
则系统的状态方程和量测方程为
噪声的统计特性如下：
Wk、Vk是均值为零的白噪声序列，且有

## Slide 105
6.7.1给定条件与解法思路
初值情况为
2.滤波问题解法的思路
由于Wk、Vk两个噪声相互有关，所以前述卡尔曼滤波公式不能直接应用。解决办法是，在给定数学模型的基础上，造一个与上述给定条件完全等价的新模型，使得新模型的噪声互不相关，满足6.6节中卡尔曼滤波公式的条件，从而可直接利用滤波公式得出相应的递推公式。
下面建立与原模型等价的新模型

## Slide 106
6.7.1给定条件与解法思路
整理得
寻找一个合适的Jk-1，使噪声 与 不相关，即要求
令
则

## Slide 107
6.7.1给定条件与解法思路
得 与 不相关的条件为
3.相应推广的卡尔曼滤波公式
（6.28）
（6.29）
（6.30）
（6.31）
（6.32）
（6.33）

## Slide 108
6.7.1给定条件与解法思路
上述滤波公式的关系如图6.5。

## Slide 109
6.7.2对线性定常系统的状态进行估计
由6.6节可知，根据滤波公式循环递推下去，可进行实时状态估计，但每一步都要计算Kk值，计算较复杂。而对于可控可观测定常系统来说，误差方差阵Pk存在稳态解，即从任意初始方差阵P0算起，当 时， 。由递推公式知，Pk稳定后增益矩阵Kk也就随之稳定了，即K稳=常数，从而省去了每一步对Kk的递推运算，使整个运算得到简化。因此得线性定常系统状态估计的递推公式为
式中：
所以
（6.34）

## Slide 110
6.7.2对线性定常系统的状态进行估计
式中，K稳对任意初态P0均适用，因此由某种初态得到的K稳完全可以用在不同初态 的运算，所以K稳可以离线事先算好。
K稳的计算仍按滤波公式递推进行。为了能很快使滤波达到稳态，即得到K稳，最好使初始状态均值E[x0]=40选择准些，因此方差 能更小些，这样递推几步便可求出K稳。
由式（6.34）可以看出，线性定常系统状态估计的实质是用滤波达到稳态时的情况代替全程的状态估计，因此按式（6.34）进行估计，只是前面若干步有误差，随着递推次数的增多，估计就变得越来越精确。
综上所述，估计步骤为：
（1）将线性定常连续系统的状态方程离散化，并适当选择采样周期T=常数，使离散化系统可控可观测；
（2）取初始状态均值 应尽量准，由初始误差方差阵开始，根据预报误差方程、增益方程、滤波误差方差方程进行有限次量测递推，便可得出增益矩阵Kk 的稳定值K稳；

## Slide 111
6.7.2对线性定常系统的状态进行估计
（3）按式（6.34）进行实时状态估计。
例6.4 一阶定常系统的状态方程和量测方程为
式中，Wk、Vk是白噪声序列，其一、二阶矩是

## Slide 112
6.7.2对线性定常系统的状态进行估计
初始状态x。的统计特性是
设观测数据为 ，试求 。
解 根据滤波式（6.21）——式（6.24），在本例的具体情况下，可写出滤波公式

## Slide 113
6.7.2对线性定常系统的状态进行估计
将第三式代入第二、四式，并将具体数值代入得
按 和以上两式的计算结果列于表6.3。

## Slide 114
6.7.2对线性定常系统的状态进行估计
由表可见，k=4，即进行4次量测和递推计算后，滤波值在一定精度的要求下达到稳定值。所以对于k>4后的量测，可使用滤波方程

## Slide 115
6.8
有色噪声情况下线性系统的
滤波

## Slide 116
6.8.1已知情况的处理
在前面讨论的系统中，其动态噪声和观测噪声均认为是白噪声。而在实际中，这两种噪声有时并不是白噪声，而是相关噪声（噪声序列中不同时刻的噪声相关）。现对其中有实际应用意义的一种特殊情况，即由一个白噪声驱动的线性系统所产生的相关噪声的情况进行讨论。
1.动态噪声 Wk 是有色的
采用扩大状态向量维数的方法，把它看作为扩大维数后的状态向量的一部分。原线性系统的状态方程为

## Slide 117
6.8.1已知情况的处理
式中，Wk是由白噪声序列 所驱动的有色噪声，即
令扩大维数后的状态为
则状态方程和量测方程为
式中：

## Slide 118
6.8.1已知情况的处理
因此，当动态噪声为有色噪声时，用上述扩大维数的方法，可化状态方程为白噪声状态方程，按白噪声情况处理，并根据 的相关性，应用6.6节或6.7节的结果进行处理。
2.观测噪声 Vk 是有色的
设原系统的状态方程和量测方程为
式中，观测噪声 Vk，是白噪声驱动的有色噪声，即
其中 为一步转移矩阵。而 为白噪声序列，初态、初始噪声是随机序列，统计特性为：
（6.36）

## Slide 119
6.8.1已知情况的处理
采用量测求差法处理观测有色噪声，其步骤为令新量测量
式中：

## Slide 120
6.8.1已知情况的处理
由式(6.37)可以看到：
（1）新的量测方程中的观测噪声 是白噪声， 状态维数并未增加。
（2）新的观测噪声 的方差阵为
式中：
与动态噪声Wk相关，其协方差为
这样可按6.9节的有关内容进行处理。

## Slide 121
6.8.1已知情况的处理
（3）新的量测量 由现时量测量 及前一时刻量测量 之差组成，这说明估计第一个采样时刻的状态 ，不但需要现时的量测量 ，还需前一时刻的量测 ，即要求量测从0开始（以前讨论的均是从1开始），因此要像式(6.36)那样注明 ，而不能像以前那样不注明，或只注明k=1，2，…。

## Slide 122
6.8.2求滤波递推公式
1.用新的量测方程式(6.37)及状态方程式(6.36)组成卡尔曼滤波方程
2.求增益矩阵Kt+1
先求 的均方误差方差 ，然后求使 取极小值的 估计误差
（6.38）
均方误差阵

## Slide 123
6.8.2求滤波递推公式
考虑到 及假设条件,则有
该式减去上式得
下面用增量法求的 极小值。
有增量后，必有 ，的一个增量，即

## Slide 124
6.8.2求滤波递推公式
ΔP中的线性部分为0，有
3.求均方误差阵Pk+1
将式（6.39）代入上述Pt+1关系中，并考虑到矩阵求逆公式
所以
（6.39）
得到
（6.40）

## Slide 125
6.8.2求滤波递推公式
4.求初始滤波值及其均方误差值
由于观测从0开始，所以应计算初始滤波值和初始滤波均方误差阵，由线性最小方差估计式（6.13）知
由前面假设知
将其代入线性最小方差估计式，得初始滤波值
（6.41）

## Slide 126
6.8.2求滤波递推公式
再计算初始滤波的均方误差阵，因为初始估算误差为
考虑到矩阵求逆公式
于是得
（6.42）
式（6.38）——式（6.42）便是在有色噪声情况下，线性离散系统的卡尔曼滤波公式。

## Slide 127
6.9
连续系统的卡尔曼滤波

## Slide 128
6.9.1一般情况
所谓一般情况是指不考虑确定性控制信号 u，且动态噪声
W 与观测噪声V不相关。
1.已知条件
（1）状态方程和量测方程为
（6.43）
（2）动态噪声 W(t) 和观测噪声 V(t) 的统计特性为

## Slide 129
6.9.1一般情况
（3）初始x(0)的统计特性为
（4）x(t)与W(τ)、V(τ)不相关
2.建立等效离散系统的数学模型
为了从离散系统的卡尔曼滤波方程得到连续系统的卡尔曼滤波方程，应建立等效离散线性系统的数学模型。
对应式(6.43)的连续系统的等效离散线性系统为式(6.20)，即

## Slide 130
6.9.1一般情况
由式（6.18）知， 近似为
而 和 是零均值白噪声序列，设白噪声过程是一个分段白噪声序列，协方差阵为
3.求等效离散线性系统的卡尔曼滤波公式

## Slide 131
6.9.1一般情况
可得
因此由式（6.21）
得
对6.6节的滤波式（6.21） ——式（6.24）作相应的代换，
即 并考虑
（6.44）

## Slide 132
6.9.1一般情况
由式（6.22）
得
（6.45）
由式（6.23）
得
（6.46）

## Slide 133
6.9.1一般情况
由式（6.24）
得
（6.47）
4.连续线性系统的卡尔曼滤波公式
取式(6.44）——式(6.47)的极限，即得连续线性系统的卡尔曼滤波公式。
（1）确立滤波方程
将式（6.18）代入式（6.44），得

## Slide 134
6.9.1一般情况
两端均减去 ，并除以 ，得
取 的极限，并记 得
滤波方程
（6.48）
（2）确定增益方程
将式(6.45)除以 ，得

## Slide 135
6.9.1一般情况
取 的极限，考虑到
增益方程
（6.50）
得
（3）确定里卡提方程
将式（6.18）代人式（6.46），得
（6.49）
（6.51）

## Slide 136
6.9.1一般情况
再将上式代入式（6.47），得
两端均减去P(t,t),并除以 ，取 的极限，得

## Slide 137
6.9.1一般情况
所以
滤波误差的方差方程
（6.52）
滤波误差的方差方程亦称矩阵里卡提微分方程。式（6.48）、式（6.50）、式（6.52）即为相应情况下连续线性系统的卡尔曼滤波公式。

## Slide 138
6.9.2非一般情况
所谓非一般情况是指考虑有确定控制信号u ，且动态噪声 Wk与观测噪声Vk相关。
设状态方程和量测方程为
Wk与Vk ，相关，即
仿照上面的方法推导连续线性系统的卡尔曼滤波公式。
1.等效离散线性系统的数学模型
（6.53）

## Slide 139
6.9.2非一般情况
式中:
又有
2.等效离散线性系统的滤波公式
式(6.28)——式(6.33)作相应代换，并去掉量测误差项 Z（因为原理误差在此未考虑），便可得到等效离散线性系统的滤波公式。

## Slide 140
6.9.2非一般情况
由式(6.28)
得
由式（6.29）
得
由式（6.30）

## Slide 141
6.9.2非一般情况
得
由式（6.31）
得
由式（6.32）
得

## Slide 142
6.9.2非一般情况
3.连续线性系统的卡尔曼滤波公式
对以上公式取极限，则得相应情况下的连续线性系统的卡尔曼滤波公式，即
式（6.54）、式（6.55）、式（6.56）为该情况下的卡尔曼滤波公式。
里卡提方程
滤波方程
增益方程
（6.54）
（6.55）
（6.56）

## Slide 143
6.9.2非一般情况
将滤波方程式（6.54）等号右端的第二项看做是“新息”的不断“反馈校正”作用，并用图6.6表示出连续系统卡尔曼滤波的“反馈校正”的性质及其信息通路。
由图可见，连续线性系统最优滤波
器的结构与第5章的二次型性能指标最
优控制系统极为相似，这并不偶然。由
随机线性系统最优滤波问题的解，可求
得确定性线性系统最优控制问题的解，
这就是随机最优滤波与确定最优控制之间的
对偶特性。

## Slide 144
6.9.2非一般情况
例6.5 二阶系统的状态方程及输出方程为
已知动态噪声 W(t) 和观测噪声 V(t) 都是一维的零均值白噪声，其方差各为
初始状态x(0)的均值为零，方差是
W(t)、V(t)及x(0)三者互不相关。试求卡尔曼滤波公式及增益、方差。

## Slide 145
6.9.2非一般情况
解 根据式（6.48）、式（6.50）、式（6.52），结合本
例有
推导出滤波、增益和方差方程为

## Slide 146
6.9.2非一般情况
如设
将矩阵微分方程写成微分方程组，有
则上式最后一式可写成

## Slide 147
6.9.2非一般情况
这是一个非线性联立微分方程组，求其解析解比较麻烦，
可用计算机求解。解得方差P之后，根据前式得
于是，滤波方程就是
由本例可以看出，即使是一个二阶定常系统，求解矩阵里卡提微分方程也需借助计算机。

## Slide 148
6.9.2非一般情况
例6.6 一个一阶系统受到动态噪声干扰下的状态方程是
式中，W是动态噪声，其统计特性为
初始状态 ，量测方程为
式中，V 是观测噪声，其统计特性为
并且x(0)、V，W 之间互不相关。试求卡尔曼滤波方程、增益方程及方差方程。

## Slide 149
6.9.2非一般情况
解 根据式(6.48)、式(6.50)、式(6.52)，结合本例有A=-1，F=1，C=1，Q=2，R=1，x(0)=1，=0。所以滤波方程、增益方程及方差方程分别为
首先求解方差方程，这是一个非线性微分方程，但其形式比较简单，因此可用解析法求解。采用分离变量法有

## Slide 150
6.9.2非一般情况
求 的根，得到 ，于是上式
可写成
因t=0时，P0=0，故 ，即
或
对上式两边积分，得

## Slide 151
6.9.2非一般情况
整理得
这就是卡尔曼滤波方差。在本例中，增益K等于方差P，将K代入滤波方程得
将 代人上式，得

## Slide 152
6.9.2非一般情况
初始条件 当观测时间足够长，即 时，则有

## Slide 153
6.10
随机线性系统的最优控制

## Slide 154
6.10随机线性系统的最优控制
如前所述，为了实现系统的最优控制，必须知道系统状态的变化规律。有些系统的状态可通过量测直接得到，有些系统则必须利用观测器才能实现状态的重构。通过观测系统状态完全可以确定的系统，称为确定性系统；而通过观测系统状态不能完全确定的系统，称为不确定性系统。随机系统一般属于不确定系统。它的不确定性原因是，一方面过程本身的复杂性，使得难以对它准确描述，另一方面是由于对系统噪声的统计性质不能确切了解。对这类系统实施最优反馈控制较为困难，因为它包括了估计和控制的结合问题。通常在解决这类问题时，多采用逐次逼近方法求最优解，但这种方法的计算十分复杂，如果计算周期过长，就失掉了其实时控制的意义。因此在工程应用上，必须引入较多简化条件以求其最优控制。即使这样，问题还是十分复杂，因为除了对系统的状态、参数变化关系、系统必要的测量数据以及以泛函表示的价值函数要有确切了解以外，还要弄清每一个控制整定值对系统整个结构函数的具体影响，显然，要做到这一点是十分困难的。

## Slide 155
6.10随机线性系统的最优控制
由于线性二次型高斯问题比较容易解决，而且属于估计和控制问题，并具有较普遍的实际意义，所以有关这类系统的最优随机反馈控制问题，目前基本上已经解决。
随机线性连续系统的最优控制问题是这样提出的：
设随机线性连续系统的状态空间表达式为
（6.57）
在已量测到了 的条件下，求使二次型性能指标

## Slide 156
6.10随机线性系统的最优控制
取极小值的最优控制向量为 。
在动态噪声W(t)、观测噪声V(t)均是高斯白噪声且互不相关的情况下，这个问题称为线性、二次、高斯问题（LQG），它的解是
式中， 是状态向量 的最佳估计（卡尔曼滤波）。增益阵K(t)由下式决定，即

## Slide 157
6.10随机线性系统的最优控制
式中，P(t)是矩阵里卡提微分方程的解，即P(t)满足
边界条件是
由式（6.57）描述的随机线性系统的最优控制问题，在动态噪声和观测噪声均是高斯白噪声且互不相关的情况下，可分离为一个随机线性系统的状态向量的最佳滤波问题和一个确定性线性系统

## Slide 158
6.10随机线性系统的最优控制
的最优控制问题。根据上述分离原理，求解可分两步：第一步求解系统状态的最佳估计，即卡尔曼滤波；第二步以状态的估计量作为状态向量，按确定性系统求最优控制，即随机线性系统的最优控制器由卡尔曼滤波器和一个确定性最优控制器组成。
例6.7 一阶随机线性定常系统的状态空间表达式为
式中，动态噪声W(t)、观测噪声V(t) 的统计特性是

## Slide 159
6.10随机线性系统的最优控制
初始状态 ，试求最优控制 ，使性能指标
取最小值。式中，S=1，q=1，r=1。
解 参照例6.6，由6.9节中式(6.48)知

## Slide 160
6.10随机线性系统的最优控制
系统方框图如图6.7所示。

## Slide 161
谢谢！