## Slide 1
第1章
制图基本知识和基本技能

## Slide 2
1.4 尺规绘图的绘图仪器和绘图步骤
尺规绘图是基础，具备良好的尺规绘图能力，才有可能借助其他绘图手段和工具绘制高质量的工程图。
绘制机械图样
的方法
尺规绘图
徒手绘图
计算机绘图

## Slide 3
1.4.1 尺规绘图仪器及其用法
1.图板和丁字尺
图板供铺放图纸用，它的表面须平整，左右两导边须平直。
丁字尺由尺头和尺身组成，使用时尺头的内侧边紧贴图板左侧的导向边，可上下移动。

## Slide 4
1.4.1 尺规绘图仪器及其用法
1.图板和丁字尺

## Slide 5
1.4.1 尺规绘图仪器及其用法
1.图板和丁字尺

## Slide 6
1.4.1 尺规绘图仪器及其用法
2.圆规
用于画圆或圆弧。
圆规及其附件
点圆规
圆规中的铅芯

## Slide 7
1.4.1 尺规绘图仪器及其用法
2.圆规
圆规的用法

## Slide 8
1.4.1 尺规绘图仪器及其用法
2.圆规
圆规的用法
接延长杆画大圆

## Slide 9
1.4.1 尺规绘图仪器及其用法
3. 分规
分规是用来量取尺寸和等分线段 。
(a)量取长度
（c)用弹簧分规
量精确距离
(b)两针尖对齐
(d)分割线段时分
规摆动的方法

## Slide 10
1.4.1 尺规绘图仪器及其用法
4.曲线板（绘制非圆曲线）

## Slide 11
1.4.1 尺规绘图仪器及其用法
4.曲线板（绘制非圆曲线）

## Slide 12
1.4.1 尺规绘图仪器及其用法
5.铅笔
B或2B：画粗线；
H或HB：写字；
2H或H：画细线及底稿。

## Slide 13
1.4.1 尺规绘图仪器及其用法
铅笔的削法

## Slide 14
1.4.1 尺规绘图仪器及其用法
6.擦图片（修改图线）

## Slide 15
1.4.1 尺规绘图仪器及其用法
7. 其他工具
削铅笔刀；
橡皮；
透明胶纸（固定图纸）；
量角器（测量角度）；
砂纸(磨铅笔)；
小刷（清除图面上橡皮屑等）。

## Slide 16
铅笔(2B、HB、2H各一支)；
圆规（大、小圆规各一套）；
三角板一付（规格为15至20厘米）；
削铅笔刀；
橡皮；
透明胶纸（固定图纸）；
量角器（测量角度）；
擦图片(修改图线)；
曲线板(绘制非圆曲线)。
买
需购买的绘图用品

## Slide 17
买
需购买的绘图用品

## Slide 18
1.4.2 尺规绘图方法和步骤
1.准备工作
要使图样绘制的又快又好，除了必须熟悉制图标准、掌握几何作图方法和正确使用绘图工具外，还需要有一定的工作程序：
准备绘图用的图板、丁字尺、三角板、仪器及其他工具、用品；再把铅笔按线型要求削好，圆规中的铅芯应准备几根备用；擦净图板、丁字尺和三角板，然后把手洗干净。

## Slide 19
1.4.2 尺规绘图方法和步骤
2.固定图纸
根据所绘图形的大小和比例，选取合适的图纸幅面。
先用橡皮检查图纸的正反面（易起毛的是反面），然后把图纸铺在图板的左方，图纸下方留有放丁字尺的余地，用丁字尺找正后，用胶带固定图纸。

## Slide 20
1.4.2 尺规绘图方法和步骤
3. 绘图框和标题栏
按国标规定的幅面和周边，先用细实线画出图框和标题栏（采用图1-4教学中使用的格式），留待以后加深。

## Slide 21
1.4.2 尺规绘图方法和步骤
3. 布置图形的位置
布置图形要匀称、美观。
图形位置确定后，画出各图的基准线。画图时只把要画图的地方露出来，其余地方用一张洁净的纸盖好。

## Slide 22
1.4.2 尺规绘图方法和步骤
5. 绘制底稿 根据各图的基准线，用细实线画 底稿。先画主要轮廓线，最后画细节。
6. 检查 检查、修改底稿作图线。
7. 描深 按先曲线后直线、先实线后其他线的顺序描深。尽量使同类线的粗细、浓淡一致。
8. 标注 标注尺寸,书写其他文字、符号，填写标题栏。
9. 整理 检查，改正错误，清洁图面，完成全图。

## Slide 23
大作业：
作 业
第二次课作业：
P3：3，5
P4