## Slide 1
第4章
组合体

## Slide 2
4.4 组合体的标注尺寸
视图只能表达组合体的形状，而组合体的大小由标注的尺寸来确定。

## Slide 3
4.4 组合体的标注尺寸
（1）正确：
尺寸标注要符合国家标准的规定。
（2）完整：
尺寸标注必须齐全，所注尺寸要能完全确定组合体的形状和大小，但不能有多余重复尺寸，也不能遗漏尺寸。
（3）清晰：
尺寸布局合理，尽量标注在形状特征明显的视图上，关联尺寸应尽量集中标注，排列整齐,便于看图。
4.4.1 组合体尺寸标注的基本要求

## Slide 4
4.4 组合体的标注尺寸
4.4.1 组合体尺寸标注的基本要求
使用形体分析法，将组合体分解为若干个基本体，在形体分析的基础上标注三类尺寸：
确定各基本体形状和大小的尺寸。
确定各基本体之间相对位置的尺寸。
确定组合体总长、总高、总宽的尺寸。
总体尺寸、定位尺寸、定形尺寸可能重合，这时就需作调整，以免出现多余尺寸。
技巧
（1）定形尺寸：
（2）定位尺寸：
（3）总体尺寸：

## Slide 5
4.4 组合体的标注尺寸
4.4.1 组合体尺寸标注的基本要求
注意
标注定位尺寸时还需要选择尺寸基准。
一般可选择组合体的对称面、大的平面以及回转体的轴线等作为尺寸基准。
组合体有长、宽、高三个方向的尺寸，每个方向至少要有一个基准。

## Slide 6
4.4.2 尺寸完整
常见基本体-平面立体
订正

## Slide 7
4.4.2 尺寸完整
常见基本体-曲面立体

## Slide 8
4.4.2 尺寸完整
被截切的基本体
注意
不能在截交线上直接注尺寸，而是标注截切位置。

## Slide 9
4.4.2 尺寸完整
被截切的基本体
注意
不能在截交线上直接注尺寸，而是标注截切位置。
18
18
20
56
50
20
×
×
52
52
20
56
50
20

## Slide 10
4.4.2 尺寸完整
定位尺寸的标注
一组孔的定位尺寸：
基准
基准

## Slide 11
4.4.2 尺寸完整
定位尺寸的标注
圆柱体的定位尺寸：
基准
基准
基准

## Slide 12
4.4.2 尺寸完整
定位尺寸的标注
长方体的定位尺寸：
基准
基准
基准

## Slide 13
4.4.2 尺寸完整
注意
相贯的基本立体，不能在相贯线上直接注尺寸，而是标注形体之间的位置尺寸。
R8
40
30
25
20
×
16
40
30
16

## Slide 14
4.4.2 尺寸完整
常见的几种平板
R

## Slide 15
4.4.2 尺寸完整
注意
当组合体的端部不是平面而是回转面时，该方向一般不直接标注总体尺寸，而由其它尺寸间接确定。
R

## Slide 16
4.4.2 尺寸完整
注意
当组合体的端部不是平面而是回转面时，该方向一般不直接标注总体尺寸，而由其它尺寸间接确定。

## Slide 17
4.4.3 尺寸清晰
尺寸应尽可能标注在反映基本形体形状和位置特征较清楚的视图上。
好
不 好

## Slide 18
4.4.3 尺寸清晰
应尽可能标注在视图外面，并避免尺寸线、尺寸数字与视图的轮廓线相交。
好
不 好

## Slide 19
4.4.3 尺寸清晰
相互平行的尺寸，应按大小顺序排列，小尺寸在内，大尺寸在外。
好
不 好

## Slide 20
4.4.3 尺寸清晰
同心圆柱的直径尺寸，最好注在非圆的视图上。
好
不 好

## Slide 21
4.4.4 尺寸标注的方法及步骤
形体分析
选定基准
标注各形体的定形尺寸和定位尺寸
调整总体尺寸
（逐个标各形体的定形尺寸和定位尺寸或先标出全部定形尺寸，再标出定位尺寸均可）
检查

## Slide 22
4.4.4 尺寸标注的方法及步骤

## Slide 23
4.4.4 尺寸标注的方法及步骤

## Slide 24
第四次课作业：
（组合体尺寸标注）
P27：1，2，4
作 业