## Slide 1
第7章
标准件与常用件

## Slide 2
7.4 滚动轴承
7.4.1 滚动轴承的结构、分类和代号
滚动轴承是一种支承旋转轴的组件。
由于它具有摩擦力小、结构紧凑等优点，已被广泛采用在机器、仪表等多种产品中。

## Slide 3
滚动轴承的结构一般是由外圈、内圈、滚动体和保持架组成。
外圈
滚动体
内圈
保持架
深沟球轴承分解示意
1. 滚动轴承的结构和分类

## Slide 4
外圈装在机座的孔内，内圈套在轴上，在大多数情况下是外圈固定不动而内圈随轴转动。
外 圈
滚 珠
内 圈
保持架
1. 滚动轴承的结构和分类

## Slide 5
1. 滚动轴承的结构和分类
滚动轴承按其受力方向可分为三类：
向心轴承 主要受径向力，如深沟球轴承
推力轴承 只受轴向力，如推力球轴承
向心推力轴承 同时承受径向和轴向力，如圆锥
滚子轴承
向心轴承
推力轴承
向心推力轴承

## Slide 6
2. 滚动轴承的代号
滚动轴承的标记由名称、代号和标准编号三部分组成。
如：滚动轴承 6208 GB/T 276-1994
名称
代号
标准编号

## Slide 7
不同结构形式和特点的滚动轴承可由数字加字母的代号来表示。
2. 滚动轴承的代号
滚动轴承的代号由前置代号、基本代号、后置代号顺序组成：
前置代号
基本代号
后置代号
轴承的前置代号和后置代号统称为补充代号。
当轴承在形状结构、尺寸、公差、技术要求等方面有特殊要求时，可使用补充代号。
如无特殊要求，补充代号省略（常用）。
滚动轴承的基本代号由轴承类型代号、尺寸系列代号和内径代号三部分构成（滚针轴承除外）。

## Slide 8
2. 滚动轴承的代号
轴承类型代号用数字或字母表示。
基本代号＝轴承类型代号＋尺寸系列代号＋内径代号

## Slide 9
2. 滚动轴承的代号
为适应不同的工作（受力）情况，在内径一定的情况下，轴承有不同的宽度和不同的外径大小，它们成一定的系列，称为轴承的尺寸系列。
尺寸系列用数字表示。
基本代号＝轴承类型代号＋尺寸系列代号＋内径代号

## Slide 10
2. 滚动轴承的代号
轴承的内径代号用数字表示。
基本代号＝轴承类型代号＋尺寸系列代号＋内径代号

## Slide 11
滚动轴承 6208 GB/T 276-1994
表示轴承内径d＝08×5＝40
滚动轴承的标记示例
示例一
尺寸系列（02）代号
深沟球轴承类型代号
（参见P295附表B-13）

## Slide 12
滚动轴承 30307 GB/T 297-1994
表示轴承内径d＝07×5＝35
示例二
尺寸系列代号
圆锥滚子轴承类型代号
滚动轴承的标记示例
（参见P296附表B-14）

## Slide 13
滚动轴承是标准部件，不必画出零件图，只需在装配图中根据轴承的代号，从轴承标准中查出外径D、内径d、宽度B(T)等几个主要尺寸，按规定画法或特征画法画出。
规定画法和特征画法
2. 滚动轴承的画法

## Slide 14
规定画法和特征画法
2. 滚动轴承的画法
规定画法：按比例画法将其一半近似地画出
它的结构特征，另一半用粗实线
画上正十字（按通用画法画出）。
方法

## Slide 15
在规定画法中，轴承的内圈和外圈的剖面线方向和间隔均要相同。
注意
规定画法和特征画法
2. 滚动轴承的画法

## Slide 16
特征画法：按比例画出轮廓，内部用粗实线
画上正十字（与通用画法不同）。
方法
规定画法和特征画法
2. 滚动轴承的画法

## Slide 17
规定画法和特征画法
2. 滚动轴承的画法

## Slide 18
规定画法和特征画法
2. 滚动轴承的画法

## Slide 19
当不需要确切表示轴承的外形轮廓、载荷特性、结构特征时，可将轴承按通用画法画出。
通用画法
2. 滚动轴承的画法

## Slide 20
通常采用规定画法画出。
【例】装配图中滚动轴
承的画法。
2. 滚动轴承的画法

## Slide 21
在表示滚动轴承端面的视图上，无论滚动体的形状（球、柱、锥、针等）和尺寸如何，一般均按图示方法绘制。
端面视图画法
2. 滚动轴承的画法

## Slide 22
7.5 齿 轮
齿轮是广泛用于机器或部件中的传动零件，属于常用件。
齿轮不仅可以用来传递动力，并且还能改变转速和回转方向。

## Slide 23
第三次课作业：
（键与销，滚动轴承，齿轮）
P47：1，2
作 业
P49：1，2
P50：1，2