## Slide 1
第7章
标准件与常用件

## Slide 2
7.4 滚动轴承
7.4.1 滚动轴承的结构、分类和代号
滚动轴承是一种支承旋转轴的组件。
由于它具有摩擦力小、结构紧凑等优点，已被广泛采用在机器、仪表等多种产品中。

## Slide 3
滚动轴承的结构一般是由外圈、内圈、滚动体和保持架组成。
外圈
滚动体
内圈
保持架
深沟球轴承分解示意
1. 滚动轴承的结构和分类

## Slide 4
外圈装在机座的孔内，内圈套在轴上，在大多数情况下是外圈固定不动而内圈随轴转动。
外 圈
滚 珠
内 圈
保持架
1. 滚动轴承的结构和分类

## Slide 5
1. 滚动轴承的结构和分类
滚动轴承按其受力方向可分为三类：
向心轴承 主要受径向力，如深沟球轴承
推力轴承 只受轴向力，如推力球轴承
向心推力轴承 同时承受径向和轴向力，如圆锥
滚子轴承
向心轴承
推力轴承
向心推力轴承

## Slide 6
2. 滚动轴承的代号
滚动轴承的标记由名称、代号和标准编号三部分组成。
如：滚动轴承 6208 GB/T 276-1994
名称
代号
标准编号

## Slide 7
不同结构形式和特点的滚动轴承可由数字加字母的代号来表示。
2. 滚动轴承的代号
滚动轴承的代号由前置代号、基本代号、后置代号顺序组成：
前置代号
基本代号
后置代号
轴承的前置代号和后置代号统称为补充代号。
当轴承在形状结构、尺寸、公差、技术要求等方面有特殊要求时，可使用补充代号。
如无特殊要求，补充代号省略（常用）。
滚动轴承的基本代号由轴承类型代号、尺寸系列代号和内径代号三部分构成（滚针轴承除外）。

## Slide 8
2. 滚动轴承的代号
轴承类型代号用数字或字母表示。
基本代号＝轴承类型代号＋尺寸系列代号＋内径代号

## Slide 9
2. 滚动轴承的代号
为适应不同的工作（受力）情况，在内径一定的情况下，轴承有不同的宽度和不同的外径大小，它们成一定的系列，称为轴承的尺寸系列。
尺寸系列用数字表示。
基本代号＝轴承类型代号＋尺寸系列代号＋内径代号

## Slide 10
2. 滚动轴承的代号
轴承的内径代号用数字表示。
基本代号＝轴承类型代号＋尺寸系列代号＋内径代号

## Slide 11
滚动轴承 6208 GB/T 276-1994
表示轴承内径d＝08×5＝40
滚动轴承的标记示例
示例一
尺寸系列（02）代号
深沟球轴承类型代号
（参见P295附表B-13）

## Slide 12
滚动轴承 30307 GB/T 297-1994
表示轴承内径d＝07×5＝35
示例二
尺寸系列代号
圆锥滚子轴承类型代号
滚动轴承的标记示例
（参见P296附表B-14）

## Slide 13
滚动轴承是标准部件，不必画出零件图，只需在装配图中根据轴承的代号，从轴承标准中查出外径D、内径d、宽度B(T)等几个主要尺寸，按规定画法或特征画法画出。
规定画法和特征画法
2. 滚动轴承的画法

## Slide 14
规定画法和特征画法
2. 滚动轴承的画法
规定画法：按比例画法将其一半近似地画出
它的结构特征，另一半用粗实线
画上正十字（按通用画法画出）。
方法

## Slide 15
在规定画法中，轴承的内圈和外圈的剖面线方向和间隔均要相同。
注意
规定画法和特征画法
2. 滚动轴承的画法

## Slide 16
特征画法：按比例画出轮廓，内部用粗实线
画上正十字（与通用画法不同）。
方法
规定画法和特征画法
2. 滚动轴承的画法

## Slide 17
规定画法和特征画法
2. 滚动轴承的画法

## Slide 18
规定画法和特征画法
2. 滚动轴承的画法

## Slide 19
当不需要确切表示轴承的外形轮廓、载荷特性、结构特征时，可将轴承按通用画法画出。
通用画法
2. 滚动轴承的画法

## Slide 20
通常采用规定画法画出。
【例】装配图中滚动轴
承的画法。
2. 滚动轴承的画法

## Slide 21
在表示滚动轴承端面的视图上，无论滚动体的形状（球、柱、锥、针等）和尺寸如何，一般均按图示方法绘制。
端面视图画法
2. 滚动轴承的画法

## Slide 22
7.5 齿 轮
齿轮是广泛用于机器或部件中的传动零件，属于常用件。
齿轮不仅可以用来传递动力，并且还能改变转速和回转方向。

## Slide 23
7.5 齿 轮
按两轴的相对位置不同，齿轮可分为三大类:
圆柱齿轮: 用于传递两平行轴的运动，应用广泛；
圆锥齿轮: 用于传递两相交轴的运动；
蜗轮、蜗杆: 用于传递两相错且垂直轴的运动。
圆柱齿轮
蜗轮、蜗杆
圆锥齿轮

## Slide 24
直齿圆柱齿轮按齿轮轮齿方向的不同可分为直齿、斜齿、人字齿等。
锥齿轮也有直齿、斜齿等形式。
齿形轮廓曲线有渐开线、摆线及圆弧等，
通常采用渐开线齿廓。
齿轮的类型

## Slide 25
7.5.1 直齿圆柱齿轮几何要素名称
在各类齿轮中，圆柱齿轮应用最为广泛；
直齿圆柱齿轮简称为直齿轮；
下面主要学习直齿圆柱齿轮的几何要素和规定画法。

## Slide 26
7.5.1 直齿圆柱齿轮几何要素名称
键槽
轮毂
轮缘
轴孔
辐板
轮齿
齿轮的结构

## Slide 27
7.5.1 直齿圆柱齿轮几何要素名称
(1)齿顶圆直径(da)：通过轮齿顶部的圆周直径；
(2)齿根圆直径(df)： 通过轮齿根部的圆周直径；
(3)分度圆直径(d)：
齿顶圆和齿根圆之间的一个圆的直径，在该圆的圆周上齿厚(s)和齿槽宽(e)相等(对标准齿轮而言)。

## Slide 28
7.5.1 直齿圆柱齿轮几何要素名称
(4) 齿距(p)、齿厚（s）、齿槽宽（e）：
齿距：在分度圆上，两个相邻齿对应点间的弧长；
齿厚：一个轮齿齿廓间的弧长；
齿槽宽：一个齿槽齿廓间的弧长；
在标准齿轮中， s = e，p = s + e。

## Slide 29
7.5.1 直齿圆柱齿轮几何要素名称
齿高是从齿顶到齿根的径向距离；
齿顶高是从齿顶圆到分度圆的径向距离；
齿根高是从分度圆到齿根圆的径向距离；
(5) 齿高(h)、齿根高 (hf) 、齿顶高(ha)
h=ha+ hf ；

## Slide 30
7.5.1 直齿圆柱齿轮几何要素名称
(6) 压力角、齿形角
压力角和齿形角均以α表示。
我国标准规定α角为20°。
在分度圆齿廓上的点K在齿轮转动时，它的运动方向(分度圆的切线方向)和正压力方向(渐开线的法线方向)所夹的锐角，称为压力角。
而加工齿轮用的基本齿条的法向压力角，称为齿形角。

## Slide 31
7.5.1 直齿圆柱齿轮几何要素名称
当两齿轮啮合时，在中心的连线上，两齿廓的接触点，称为节点。
以o1，o2为圆心，分别过节点所作的两个圆，称为节圆，两节圆相切，其直径分别用d1′、d2′表示。
(7) 节圆(d ′)：

## Slide 32
7.5.2 直齿圆柱齿轮的基本参数计算
齿数z
一个齿轮的轮齿总数。
模数m
设齿轮的分度圆直径为d，
则有:
dπ＝p z
令 p /π＝m
d＝p /π×z
则 d＝mz
式中 p /π 称为齿轮的模数，用m表示。
模数m越大，则齿轮的轮齿就越大，齿轮的承载能力就越强。

## Slide 33
7.5.2 直齿圆柱齿轮的基本参数计算
齿数z
一个齿轮的轮齿总数。
模数m
模数是设计和制造齿轮的一个重要参数。
为了便于设计和加工，国标规定了模数的标准数。

## Slide 34
7.5.2 直齿圆柱齿轮的基本参数计算
传动比i
主动齿轮转速与从动齿轮转速之比称为传动比。
设：n1、z1为主动轮的转速和齿数，n2、z2为从动轮的转速和齿数；
i＝n1/ n2 ＝ z2 / z1
则：两齿轮的传动比i为
中心距a
两啮合齿轮中心之间的距离，称为中心距。
中心距 a＝（d1＋d2）/ 2＝m（z1＋z2）/ 2

## Slide 35
7.5.2 直齿圆柱齿轮的基本参数计算
说明
齿轮的齿数和模数确定后，就可计算出轮齿的各基本尺寸。
对于标准直齿轮：
齿高 h＝2.25m
则 齿顶圆直径 da＝d＋2ha＝mz＋2m
齿顶高 ha＝m
齿根高 hf＝1.25m
齿根圆直径 df＝d -2hf＝mz - 2.5m

## Slide 36
7.5.2 直齿圆柱齿轮的基本参数计算
说明
我国齿轮的设计和制造以模数为标准，称为模数制；
英、美等国家采用英制齿轮，其齿轮标准制度使用径节制。

## Slide 37
7.5.3 圆柱齿轮的规定画法
1. 单个圆柱齿轮画法

## Slide 38
7.5.3 圆柱齿轮的规定画法
1. 单个圆柱齿轮画法

## Slide 39
7.5.3 圆柱齿轮的规定画法
2. 圆柱齿轮副啮合画法

## Slide 40
7.5.3 圆柱齿轮的规定画法
2. 圆柱齿轮副啮合画法

## Slide 41
7.5.3 圆柱齿轮的规定画法
3. 齿轮零件图
在齿轮工作图中，齿顶圆直径、分度圆直径直接注出，齿根圆直径规定不注；并在图样右上角的参数表中注出模数、齿数等基本参数。

## Slide 42
第三次课作业：
（键与销，滚动轴承，齿轮）
P47：1，2
作 业
P49：1，2
P50：1，2