## Slide 1
第8章
零件图

## Slide 2
8.1 零件图的内容
任何一台机器或一个部件，都是由若干零件按一定的装配关系装配而成的。
阀杆
填料压紧套
上填料
中填料
填料垫
螺 母
螺 柱
调整垫
阀 芯
密封圈
阀 盖
阀 体
扳 手
球阀是管道系统中控制流量和启闭的部件，共由13种零件组成。
球 阀

## Slide 3
8.1 零件图的内容
任何一台机器或一个部件，都是由若干零件按一定的装配关系装配而成的。
阀杆
填料压紧套
上填料
中填料
填料垫
螺 母
螺 柱
调整垫
阀 芯
密封圈
阀 盖
阀 体
扳 手
当球阀的阀芯轴线与阀体的水平轴线对齐时，阀门全部开启，管道接通；转动扳手带动阀杆和阀芯转动90°，则阀门全部关闭，管道断流。
球 阀

## Slide 4
8.1 零件图的内容
阀杆
填料压紧套
上填料
中填料
填料垫
螺 母
螺 柱
调整垫
阀 芯
密封圈
阀 盖
阀 体
扳 手
零件是组成机器的最小单元体。
设计机器时要考虑每个零件的设计，制造机器时也以零件为基本制造单元。
球 阀
任何一台机器或一个部件，都是由若干零件按一定的装配关系装配而成的。

## Slide 5
8.1 零件图的内容
表达单个零件结构形状、尺寸大小和技术要求的图样称零件工作图，简称零件图。
零件图是制造和检验零件的依据，是直接用于指导生产的重要技术文件。
除标准件外，其余零件一般均应绘制零件图。
阀芯的零件图

## Slide 6
8.1 零件图的内容
一张完整的零件图应包括以下四项内容：
一组视图
完整的尺寸
技术要求
标题栏
阀芯的零件图

## Slide 7
8.1 零件图的内容
采用必要的视图、剖视图、断面图、局部放大图及其他规定画法，正确、完整、清晰地表达零件的内外结构形状。
阀芯的零件图­­-一组视图
一组视图

## Slide 8
8.1 零件图的内容
应正确、完整、清晰、合理地标注零件在制造和检验时所需要的全部尺寸。
完整的尺寸
阀芯的零件图 –完整的尺寸

## Slide 9
8.1 零件图的内容
用规定的符号、代号、标记和简单的文字表达出对零件制造和检验时所应达到的各项技术指标和要求。
技术要求
阀芯的零件图 –技术要求

## Slide 10
8.1 零件图的内容
一般在零件图的右下角，表明零件名称、材料、绘图比例、图样编号以及设计、审核等人的签名和日期等。
标题栏
阀芯的零件图-标题栏

## Slide 11
8.2 零件图的视图选择
零件的形状结构是随其用途和加工方法不同而变化的。为了更好的表达零件，应对表达方案进行选择。
表达方案的选择
主视图的选择
视图数量的选择
表达方法的选择

## Slide 12
8.2.1 主视图的选择
1. 确定零件的安放位置
加工位置：是按零件在主要加工工序中的装夹位置选取主视图；
工作位置：是指零件在机器或部件中工作时的位置。
主视图是一组视图的核心，选择主视图时，先要确定零件的安放位置和投射方向。
应使主视图尽可能反映零件的主要加工位置或在机器中的工作位置。
主视图与加工位置一致是为了制造者看图方便。

## Slide 13
8.2.1 主视图的选择
加工位置
加工位置是零件加工时在机床上的装夹位置。
选择主视图时，与零件的加工位置一致，在加工时看图方便，可减少差错。

## Slide 14
8.2.1 主视图的选择
如，轴、套、轮盘等回转类零件的主要加工工序是在车床或磨床上进行的，因此这类零件的主视图应将其轴线水平放置。
加工位置
回转体类零件，不论其工作位置如何，一般均将轴线水平放置画主视图。

## Slide 15
8.2.1 主视图的选择
工作位置
支座、箱壳等零件，它们的结构形状比较复杂，加工工序较多，加工时的装夹位置经常变化；
将主视图按照零件在机器或部件中工作时的位置放置，这样容易想象零件在机器或部件中的作用，也便于指导安装。

## Slide 16
8.2.1 主视图的选择
2. 确定零件主视图的投射方向
选择投影方向时，应使主视图最能反映零件的形状特征，即在主视图上尽量多的反映出零件内外结构形状及它们之间的相对位置关系。

## Slide 17
【例】 确定图示轴的投影方向。
好

## Slide 18
【例】 确定图示轴承盖的投影方向。

## Slide 19
8.2.2 其他视图的选择
主视图确定后，要分析该零件在主视图上还有哪些尚未表达清楚的结构，对这些结构应选用其它视图，并采用各种方法表达出来;
在选择视图时，优先选用基本视图，以及在基本视图上作适当的剖视；
每个视图都应有表达的重点，几个视图互相补充而不重复。
表达方案选择原则
补充表达清楚零件结构形状的前提下，尽量减少视图数量，力求绘图和读图简便。

## Slide 20
【例】 分析图示轴承盖其他视图的选择。

## Slide 21
8.2.3 典型零件的视图选择
零件的结构形状多种多样。
每一类零件中各种零件的结构都有一些共同点，在视图选择和尺寸标注方面都有共同之处。
根据其在部件中所起的作用及加工工艺等，零件可大体分为轴套类、盘盖类、叉架类、箱体类四种类型零件。

## Slide 22
轴的主要作用是支承传动件，并传递运动的扭矩；装配在轴上的套起轴向定位及联接作用。
1. 轴套类零件
结构特点
大多数由同轴线、不同直径的数段回转体组成，轴向尺寸比径向尺寸大得多；
常有一些典型工艺结构，如倒角、倒圆、轴肩、键槽、销孔、退刀槽、越程槽、螺纹等，其形状和尺寸大部分已标准化。

## Slide 23
1. 轴套类零件
表达方法
主视图
按加工位置将轴线放成水平。将其上的键槽、孔等结构朝前或朝上。

## Slide 24
1. 轴套类零件
表达方法
其他视图
轴上的键槽、孔等结构，用移出断面图表达;
砂轮越程槽、退刀槽等结构用局部放大图表达。

## Slide 25
主要包括手轮、皮带轮、齿轮、法兰盘和端盖等。主要作用是用来传递力和扭矩，或起联接、轴向定位、密封等。
2. 轮盘类零件
结构特点
主体结构大部分为回转体，其径向尺寸较大，轴向尺寸较短，呈扁平的盘状；
为加强结构连接的强度，常有肋板、轮辐等连接结构；
为便于安装、紧固，一般有一个端面是与其他零件连接的重要接触面。

## Slide 26
2. 轮盘类零件
表达方法
主视图
按加工位置将轴线放成水平，并用剖视图表示内部结构及其相对位置。
选择加工位置的全剖视图，表达零件的内、外总体结构形状和大小;

## Slide 27
2. 轮盘类零件
表达方法
其他视图
除主视图外，有一个或两个左右视图，表达盘盖上的孔槽、轮辐等结构的分布情况。
用外形视图表示了带圆角的方形凸缘及其四个角上的通孔和其他可见的轮廓形状。

## Slide 28
结构形状差异很大，大部分有倾斜结构,如拨叉、连杆、拉杆和支架等，一般用作支承、联接等作用。
3. 叉架类零件
结构特点
一般由工作部分、安装部分和连接部分三部分组成，多为铸造件和锻造件；
表面多为铸或锻表面，而内孔、接触面则是机加工面，加工位置多变；

## Slide 29
结构形状差异很大，大部分有倾斜结构,如拨叉、连杆、拉杆和支架等，一般用作支承、联接等作用。
3. 叉架类零件
结构特点
安装部分一般为板状，上面布有安装孔，常有凸台和凹坑等工艺结构；
工作部分常是圆筒状，上面有较多的细小结构，如油孔、油槽、螺孔；
连接部分由工字形、T形或U形肋板等结构组成。

## Slide 30
3. 叉架类零件
表达方法
主视图
一般按工作位置安放，投射方向按“形状和位置特征原则”综合确定。
其他视图
通常需要两个以上视图表达，它们的倾斜部分采用斜视或斜剖，安装空腔、安装板、支撑板、肋板等结构常用局部剖和断面图。

## Slide 31
3. 叉架类零件
表达方法
主视图选择工作位置，采用局部剖视图表达底脚孔和上部调整螺孔的结构形状;

## Slide 32
3. 叉架类零件
表达方法
采用局部视图表达调整螺孔端面结构形状；
采用移出断面表达连接部分的断面结构形状。

## Slide 33
3. 叉架类零件
表达方法
左视图采用视图表达部分尚未表达清楚结构，并采用局部剖视图表达工作部分孔的结构形状;

## Slide 34
3. 叉架类零件
表达方法
细虚线使固定部分的底板形状更加清晰，便于读图时理解。(亦可省略）

## Slide 35
箱体类零件是组成机器及部件的主要零件之一。主要作用是支承、容纳和联接等。多是铸件，结构复杂。
4. 箱体类零件
结构特点
常有比较复杂的内腔和外形结构。箱壁上常带有轴承孔、凸台、肋板等结构；
为了能安装在机座上，以及将箱盖等零件安装在其上，零件常有安装底板、螺栓孔和螺孔；
为符合铸件制造工艺特点，零件上常有起模斜度、铸造圆角等铸造工艺结构。

## Slide 36
4. 箱体类零件
表达方法
主视图
以工作位置或自然安放位置作为主视图的安放位置，投射方向满足形状特征和位置原则。
其他视图
常需要三个以上的基本视图和足够数量的辅助视图。

## Slide 37
4. 箱体类零件
表达方法
主视图采用全剖视图主要表达内部结构特点。
左视图采用半剖视图，左侧带圆角的方形凸缘及四个螺孔的位置，中间部分的内、外圆柱体。
俯视图采用外形视图主要表达外部形状特征、大小，顶端的90°扇形限位块。

## Slide 38
【例】 分析图示轴承座的表达方案。

## Slide 39
【例】 分析图示脚踏座的表达方案。

## Slide 40
【例】 分析图示轴承架的表达方案。