## Slide 1
第2章
投影的基础知识

## Slide 2
2.1 投 影 法
物体在光源的照射下会出现影子。
投影的方法就是从这一自然现象抽象出来，并随着科学技术的发展而发展起来的。
影子

## Slide 3
2.1.1 投影法的基本知识
投射线通过物体，向选定的面投射，并在该面上得到图形的方法。
投影法
所有投射线的起源点。
投射中心
发自投射中心且通过物体上各点的直线。
投射线
投影面
在投影法中得到投影的面。
投影(图)
根据投影法所得到的图形。

## Slide 4
2.1.2 投影法的种类
投影法
中心投影法
平行投影法
斜投影法
正投影法
常用的投影法有两大类：
中心投影法和平行投影法。

## Slide 5
2.1.2 投影法的种类
投影面P
投射线
B
A
C
规 定
大写字母表示空间点;
小写字母表示
相应空间点的投影。
投射线均通过投射中心。
a
b
c
投影
投射中心
S
1. 中心投影法

## Slide 6
2.1.2 投影法的种类
投射中心
投影面
a 投影
空间点
b 投影
空间点
在投射中心确定的情况下，空间的一个点在投影面上只存在唯一一个投影。
投影特性

## Slide 7
2.1.2 投影法的种类
投影特性
度量性较差。

## Slide 8
2.1.2 投影法的种类
如果把中心投影法的投射中心移至无穷远处，则各投射线成为相互平行的直线，这种投影法称为平行投影法。
斜投影法
投射方向S 倾斜于投影面P
正投影法
投射方向S 垂直于投影面P
2. 平行投影法

## Slide 9
2.1.2 投影法的种类
2. 平行投影法
投影特性
投影大小与物体和投影面之间的距离无关。度量性较好,但直观性(立体性)差。
工程图样大多数采用平行投影法的正投影法。

## Slide 10
2.2 多面正投影和点的投影
2.2.1 单面投影及其特性
只凭一个投影，不能反映唯一的空间情况：
由投影到物的不确定
平行性不确定
从属性不确定
物的形状不确定
继续
特性

## Slide 11
平行性不确定
投影平行，物(几何原形)不一定平行。
返回

## Slide 12
从属性不确定
点的投影在直线的投影上，但空间的点并不一定在空间的直线上。
返回

## Slide 13
物的形状不确定
投影可能是物I，也可能是物II或Ⅲ，还有可能是其它形状，故物的几何形状不确定。
返回