## Slide 1
第2章
投影的基础知识

## Slide 2
2.2 多面正投影和点的投影
2.2.1 单面投影及其特性
只凭一个投影，不能反映唯一的空间情况：
由投影到物的不确定
平行性不确定
从属性不确定
物的形状不确定
继续
特性

## Slide 3
平行性不确定
投影平行，物(几何原形)不一定平行。
返回

## Slide 4
从属性不确定
点的投影在直线的投影上，但空间的点并不一定在空间的直线上。
返回

## Slide 5
物的形状不确定
投影可能是物I，也可能是物II或Ⅲ，还有可能是其它形状，故物的几何形状不确定。
返回

## Slide 6
1.为什么会产生这些不确定？
2.要求投影图能确切地、唯一地反映空
间的几何关系，该如何做？
如何解决？
什么原因？
思
考
继续
2.2 多面正投影和点的投影

## Slide 7
b
●
V
B1
●
B2
●
B3
●
一个空间点有唯一确定的投影，但仅有点的一个投影不能确定点的空间位置。
原因：
点是最基本的几何元素，下面用点的投影说明正投影的规律。
返回

## Slide 8
b
●
V
B1
●
B2
●
B3
●
解决方案
需要增加投影面。
为了确定几何元素的空间位置，需要建立投影的投影面体系。
X
H
Y
Z
W
b2
●
b3( b2、b1)
●
B1
●
V
B3
●
B2
●
b1
●
b1
●
b3
●
b2
●
b3
●
O
返回

## Slide 9
2.2.2 点的多面投影及特性
1. 点在两投影体系中的投影

## Slide 10
2.2.2 点的多面投影及特性
1. 点在两投影体系中的投影
说明：
若移去空间点A，由点的两个投影可确定该点的空间位置。
已知一点的两面投影，就能唯一确定该点的位置。

## Slide 11
2.2.2 点的多面投影及特性
空间点用大写字母（如A、B、…）表示。
在水平投影面上的投影称水平投影，用相应小写字母（如a、b、…）表示。
在正立投影面上的投影称正面投影，用相应小写字母加一撇（如a’、b’、…）表示。
规定
1. 点在两投影体系中的投影

## Slide 12
2.2.2 点的多面投影及特性
规定
细实线aa’称为投影连线！
1. 点在两投影体系中的投影

## Slide 13
2.2.2 点的多面投影及特性
1. 点在两投影体系中的投影
特性

## Slide 14
2.2.2 点的多面投影及特性
2. 点在三投影体系中的投影
虽然点的两面投影已能确定该点的位置，但有时两面投影并不能准确地表示某些空间几何形体。

## Slide 15
2.2.2 点的多面投影及特性
2. 点在三投影体系中的投影

## Slide 16
2.2.2 点的多面投影及特性
2. 点在三投影体系中的投影
投影面V、H和W面将空间分成了八个分角。
画图时只画第一分角。

## Slide 17
2.2.2 点的多面投影及特性
2. 点在三投影体系中的投影

## Slide 18
【例】 已知点B 的两个投影b 和b，求作
其水平投影b。
通过作45°转宽线使
y坐标相等
W
H

## Slide 19
2.2.3 点的投影与坐标之间的关系
若把三个投影面当作空间直角坐标面，投影轴当作直角坐标轴，则点的空间位置可用（X、Y、Z）三个坐标来确定，点的投影就反映了点的坐标值。
●
●
●
●
Y
Z
O
V
H
W
A
a
a
a
x
a
a
z
a
y
X
Z
Y
(x,y)
(x,z)
(y,z)
X
点A到W面的距离= x = oax
点A到V面的距离= y = aax
点A到H面的距离= z = aax
水平投影a反映A点X和Y的坐标
正面投影a反映A点X和Z的坐标
侧面投影a反映A点Y和Z的坐标

## Slide 20
2.2.3 点的投影与坐标之间的关系
若把三个投影面当作空间直角坐标面，投影轴当作直角坐标轴，则点的空间位置可用（X、Y、Z）三个坐标来确定，点的投影就反映了点的坐标值。
●
●
●
●
Y
Z
O
V
H
W
A
a
a
a
x
a
a
z
a
y
X
Z
Y
(x,y)
(x,z)
(y,z)
X
点的一个投影反映了点的两个坐标。
已知点的两个投影，则点的三个坐标就可确定，即唯一确定该点的位置A（X，Y，Z）。

## Slide 21
【例】 已知点的坐标(15,12,16)，作三面投影图。
●
a
●
a
●
a
ax
az
X=15
Z=
16
Y=
12
YW
YH
Z
X

## Slide 22
2.2.4 投影面和投影轴上的点

## Slide 23
2.2.5 两点的相对位置
两点的相对位置指两点在空间的上下、前后、左右位置关系。其中一点为基准点，另一点为比较点。
如空间图上点B相对点A的方位。投影图呢？
投影图上判断方法：
x 坐标大的在左(离W面远)
y 坐标大的在前(离V面远)
z 坐标大的在上(离H面远)
B点在A点之后、之右、之下。

## Slide 24
【思考】 指出图中的极限位置点。
最高点：
最低点：
最左点：
最右点：
最前点：
最后点：
C
B
C
A
A
C

## Slide 25
【例】 已知点A在B点之右6毫米，之前4毫米，之上8毫米，求A点的投影。
a
a
a
X
Z
YW
YH
O
b
b
b
8
△X= 6
4
即：△X=6
△Y=4
△Z=8

## Slide 26
2.2.6 重影点
当空间两点位于某投影面的同一条投影线上时，这两点在该投影面上的投影重合，称这两点为对该投影面的重影点。

## Slide 27
点A、B 在对H 面的同一条投射线上，它们在H 面的投影重合，称为对H 面的重影点;
点C、D称为对V 面的重影点。

## Slide 28
距投影面近的点不可见，一般需加括号表示。
规定

## Slide 29
第一次课作业（点）：
P5：1，3，4，6
作 业