## Slide 1
第7章
标准件与常用件

## Slide 2
7.6 弹 簧
7.6.1 弹簧的用途和类型
弹簧是一种常用零件，是一种能储存能量的零件，可用来减震、夹紧、储能和测量等 。
扭转弹簧

## Slide 3
弹簧的分类
螺旋弹簧
涡卷弹簧
板弹簧
碟形弹簧
根据外形不同
根据工作时承受外力的不同
圆柱螺旋弹簧
圆锥螺旋弹簧
压缩弹簧
拉伸弹簧
扭转弹簧
7.6 弹 簧
7.6.1 弹簧的用途和类型

## Slide 4
圆柱螺旋压缩弹簧由钢丝绕成，一般将两端并紧后磨平（或锻平） ，使其端面与轴线垂直，便于支承。
并紧磨平的若干圈不产生弹性变形称为支承圈。
通常支承圈圈数有1.5、２、2.5三种 。
7.6.2 圆柱螺旋压缩弹簧的名称和尺寸关系

## Slide 5
弹簧中参加弹性变形进行有效工作的圈数，称为有效圈数。
弹簧并紧磨平（或锻平）后在不受外力情况下的全部高度，称为自由高度。
7.6.2 圆柱螺旋压缩弹簧的名称和尺寸关系

## Slide 6
(1)线径d－制造弹簧的钢
丝直径
(2)弹簧外径D 2－弹簧的
最大直径
(3)弹簧内径D 1 －弹簧的
最小直径 D1＝D2－2d
(4)弹簧中径D－弹簧的
最小直径 D＝D2－d
7.6.2 圆柱螺旋压缩弹簧的名称和尺寸关系

## Slide 7
(5)节距t－除两端支承圈
外，相邻两圈的距离
(6)有效圈数n－除支承圈
外参加工作的圈数
(7)总圈数n1
n 1＝n＋支承圈数n 2
7.6.2 圆柱螺旋压缩弹簧的名称和尺寸关系

## Slide 8
(8)自由高度H0 －没有外力
作用下的高度
支承圈为：
2.5时，H0 ＝nt＋2d
2时，H0 ＝nt＋1.5d
1.5时，H0 ＝nt＋d
(9)旋向(分右旋和左旋，
常用右旋)
(10)弹簧丝展开长度L－用
于缠绕弹簧的钢丝长度
7.6.2 圆柱螺旋压缩弹簧的名称和尺寸关系

## Slide 9
7.6.3 弹簧的规定画法
１．螺旋弹簧在平行于
轴线的投影面上所
得的图形，可画成
视图(图a)；
图 a
图 b
也可画成剖视图(图b)。
其各圈的轮廓线均应画成直线。
单个弹簧的画法

## Slide 10
２．螺旋弹簧可均画
成右旋，但对左
旋的螺旋弹簧，
不论画成左旋或
右旋，一律要注
出旋向“左”字。
7.6.3 弹簧的规定画法
单个弹簧的画法

## Slide 11
３．螺旋弹簧有效圈数
多于四圈时，中间
各圈可省略不画。
当中间各圈省略
后，可适当缩短弹
簧的长度，并将两
端用细点画线连起
来。
7.6.3 弹簧的规定画法
单个弹簧的画法

## Slide 12
7.6.3 弹簧的规定画法
单个弹簧的画法

## Slide 13
7.6.3 弹簧的规定画法
弹簧在装配体中的画法

## Slide 14
7.6.4 弹簧的零件图
弹簧的参数应直接标注在图形上,当直接标注有困难时可在“技术要求”中说明；

## Slide 15
7.6.4 弹簧的零件图
当需要表明弹簧的力学性能时，须用图解表示；
当只需表明刚度时，可在技术要求中说明。