## Slide 1
第7章
标准件与常用件

## Slide 2
概 述
在机器或部件的装配、安装中，广泛使用螺纹紧固件或其它连接件进行紧固、连接。
同时，在机械的传动、支承、减振等方面，也广泛使用齿轮、轴承、弹簧等机件。

## Slide 3
齿轮油泵

## Slide 4
齿轮油泵中的常用件和标准件

## Slide 5
概 述
由于标准件和常用件用量大，国家制定相关标准后，有以下好处：
加工这些零件时，可以使用标准的切削刀具和专用机床，从而提高生产效率，降低生产成本。
在装配或维修机器时，能按规格选用或更换标准件。
绘图时不需按真实投影画出，只要根据国家 标准规定的画法、代号或标记进行绘图和标 注，减少了绘图工作量。

## Slide 6
7.1 螺纹的基本知识
当一个平面图形（如三角形、梯形、矩形等）绕着圆柱面（或圆锥面）作螺旋运动时，形成的圆柱（或圆锥）螺旋体称为螺纹。
7.1.1 螺纹的形成

## Slide 7
7.1 螺纹的基本知识
7.1.1 螺纹的形成
在圆柱（或圆锥）外表面上所形成的螺纹称为外螺纹 。
在圆柱（或圆锥）内表面上所形成的螺纹称为内螺纹。
内、外螺纹一般成对使用 。

## Slide 8
7.1 螺纹的基本知识
7.1.1 螺纹的形成
螺纹的加工方法很多。
外螺纹车削法
内螺纹车削法

## Slide 9
7.1 螺纹的基本知识
7.1.1 螺纹的形成
碾压外螺纹
加工内外螺纹的工具
工件
碾压板
丝锥
板牙

## Slide 10
7.1 螺纹的基本知识
7.1.1 螺纹的形成
对于加工直径较小的螺孔，可先用钻头钻出光孔，再用丝锥攻螺纹。

## Slide 11
7.1.2 螺纹的要素

## Slide 12
7.1.2 螺纹的要素
螺纹的牙型、公称直径、线数、螺距或导程、旋向为螺纹五要素。
只有五要素均相同的内、外螺纹才能旋合。
螺纹的线数和旋向，如果没有特别注明，则是单线右旋螺纹。
在螺纹的五个要素中，牙型、公称直径和螺距是决定螺纹的最基本要素，通常称为螺纹三要素。

## Slide 13
7.1.2 螺纹的要素
为了便于设计计算和加工制造，国家标准对有些螺纹的三要素（牙型、直径和螺距）都做了规定。
牙型、直径和螺距均符合标准的螺纹，称为标准螺纹；
牙型符合标准，直径或螺距不符合标准的螺纹，称为特殊螺纹；
凡是牙型不符合标准的螺纹（如矩形螺纹），称为非标准螺纹。

## Slide 14
按螺纹要素是否标准分
标准螺纹：牙型、直径和螺距均符合国家标准的螺纹；
按螺纹的用途分
连接螺纹：如普通螺纹、管螺纹，主要用于连接；
传动螺纹：如梯形螺纹和锯齿形螺纹，主要用于传递运动和动力。
特殊螺纹：牙型符合国家标准，直径或螺距不符合标准的螺纹；
非标准螺纹：牙型不符合标准的螺纹。
7.1.3 螺纹的种类

## Slide 15
螺 纹 分 类
牙型及牙型角
特征
符号
说 明
连接螺纹
普通螺纹
粗牙
细牙
M
管 螺 纹
非螺纹密封
用螺纹密封的管螺纹
圆锥外
圆锥内
Rp
RC
R1
R2
G
用于一般零件的连接
用于精密零件，薄壁零件或负荷大的零件
用于非螺纹密封的低压管路的连接
用于螺纹密封的中高压管路的连接
连接螺纹
圆锥外螺纹，与圆柱内螺纹配合的
圆锥外螺纹，与圆锥内螺纹配合的
圆柱内螺纹
圆锥内螺纹

## Slide 16
螺纹分类
牙形符号
牙形及牙形角
说 明
传
动
螺
纹
B
Tr
锯齿形
螺纹
梯形螺纹
只能传递单向动力
可双向传递运动和动力
传动螺纹

## Slide 17
【例】 有一牙型为等边三角形、公称直径为
20、螺距为2的螺纹是否为标准螺纹？
牙型符合标准，为连接螺纹中的普通螺纹牙型。
查附表A-1（P288），大径（公称直径）和螺距也为标准值。
故为标准螺纹。
是标准细牙普通螺纹。

## Slide 18
螺纹末端
7.1.4 螺纹的结构
为了便于装配和防止螺纹起始圈损坏，常在螺纹的起始处加工出倒角或圆角等。
倒角的加工

## Slide 19
螺纹的收尾和退刀槽
7.1.4 螺纹的结构
车削螺纹时，刀具接近螺纹末尾处要逐渐离开工件，因此螺纹收尾部分的牙型是不完整的，这段牙型不完整的收尾称为螺尾。

## Slide 20
螺纹的收尾和退刀槽
7.1.4 螺纹的结构
为了避免产生螺尾，可预先在螺纹末尾处加工出退刀槽，然后再车削螺纹。

## Slide 21
7.1.5 螺纹的规定画法
螺纹的真实投影比较复杂，为了简化作图，国家标准规定了螺纹及螺纹紧固件在图样中的表示方法。
螺纹的这种简化的表示方法，称为规定画法。

## Slide 22
外螺纹的规定画法
7.1.5 螺纹的规定画法

## Slide 23
内螺纹的规定画法
7.1.5 螺纹的规定画法

## Slide 24
7.1.5 螺纹的规定画法
内螺纹的规定画法
内螺纹未取剖视时，大径线、小径线、螺纹终止线均画虚线。
螺纹孔不可见
螺纹孔可见

## Slide 25
螺纹画法的其他规定-1
7.1.5 螺纹的规定画法

## Slide 26
螺纹画法的其他规定-2
7.1.5 螺纹的规定画法

## Slide 27
螺纹副的规定画法
7.1.5 螺纹的规定画法
内、外螺纹旋合时，一般以剖视图表示。

## Slide 28
螺纹副的规定画法
7.1.5 螺纹的规定画法
在螺纹连接部分投影是圆的剖视图中，亦应按外螺纹的画法绘制。
外螺纹
内螺纹
旋合
部分
大小径分别对齐
剖面线方向间隔一致

## Slide 29
画图步骤：
1.先画外螺纹。
2.再确定内螺纹的端面位置。
3.最后画内螺纹及其余部分投影。
注意：1）大小径分别对齐
2）剖面线画到粗实线

## Slide 30
螺纹孔相贯线的画法
7.1.5 螺纹的规定画法
两螺纹孔或螺纹孔与光孔相贯时，其相贯线按螺纹的小径画出。

## Slide 31
7.1.6 螺纹的标注
螺纹按画法规定简化画出后，在图上不能反映它的牙型、螺距、线数和旋向等结构要素。
因此，必须按规定的标记在图样中进行标注。

## Slide 32
1. 普通螺纹的标注
特征代号
尺寸代号
公差带代号
旋合长度代号
旋向代号
M
单线（常用）：
大径(粗牙)
大径X螺距(细牙)
多线：
大径XPh导程P螺距（线数的英文）
一般省略
例
M10
M10X1
M16XPh3P1.5(two starts)
M16XPh3P1.5
大径10，螺距1.5单线粗牙普通螺纹
大径10，螺距1单线细牙普通螺纹
大径16，螺距1.5，导程3的双线普通螺纹
7.1.6 螺纹的标注

## Slide 33
特征代号
尺寸代号
公差带代号
旋合长度代号
旋向代号
表示螺纹的公差精度，由数字和字母组成（外螺纹用小写字母，内螺纹用大写字母），如6g、7H等。
如
M10-5g6g
中径公差带代号5g，顶径公差带代号6g
当螺纹中径公差带与顶径（外螺纹大径和内螺纹小径）公差带代号不同时，需分别标注；
如
M10X1-7H
中径、顶径公差带代号均为7H
当螺纹中径与顶径公差带代号相同时，则只注一个。
1. 普通螺纹的标注
7.1.6 螺纹的标注

## Slide 34
特征代号
尺寸代号
公差带代号
旋合长度代号
旋向代号
表示螺纹的公差精度，由数字和字母组成（外螺纹用小写字母，内螺纹用大写字母），如6g、7H等。
说明
最常用的中等公差精度的普通螺纹，可不标注公差带代号。
当螺纹中径公差带与顶径（外螺纹大径和内螺纹小径）公差带代号不同时，需分别标注；
如：公称直径≤1.4mm的5H、6h和公称直径≥1.6mm的6H、6g的普通螺纹。
7.1.6 螺纹的标注
1. 普通螺纹的标注

## Slide 35
特征代号
尺寸代号
公差带代号
旋合长度代号
旋向代号
螺纹公差带，按短（S）、中（N）、长（L）三组旋合长度给出精密、中等、粗糙三种精度。
如
M10-5g6g-S
短旋合长度
一般情况，不标注旋合长度，其螺纹公差带按中等旋合长度（N）确定；必要时加注旋合长度代号S或L。
M10X1-7H-L
长旋合长度
7.1.6 螺纹的标注
1. 普通螺纹的标注

## Slide 36
特征代号
尺寸代号
公差带代号
旋合长度代号
旋向代号
旋向是右旋时省略标注，是左旋时注“LH”。
如
M8-LH
螺距省略（粗牙），公差带代号省略（中等精度，外螺纹是6g，内螺纹是6H），旋合长度省略（中等旋合长度N），左旋
M20X2-5g6g-S-LH
螺距为2（细牙），公差带代号5g6g（中径为5g，顶径为6g），旋合长度短（S），左旋
7.1.6 螺纹的标注
1. 普通螺纹的标注

## Slide 37
2. 梯形螺纹和锯齿形螺纹
梯形螺纹和锯齿形螺纹用于传递运动和动力，属于传动螺纹。
梯形螺纹工作时牙的两侧均可受力，锯齿形螺纹工作时是单侧面受力。
7.1.6 螺纹的标注

## Slide 38
2. 梯形螺纹和锯齿形螺纹
梯形螺纹和锯齿形螺纹的标注与普通螺纹稍有不同。
特征代号
尺寸代号
公差带代号
旋合长度代号
旋向代号
梯形螺纹：Tr
单线：
大径X螺距
锯齿形螺纹：B
多线：
大径X导程（P螺距）
只标注中径公差带代号
只有两种：
中（代号N）：省略
长（代号L）
7.1.6 螺纹的标注

## Slide 39
2. 梯形螺纹和锯齿形螺纹
梯形螺纹和锯齿形螺纹的标注与普通螺纹稍有不同。
特征代号
尺寸代号
公差带代号
旋合长度代号
旋向代号
例
7.1.6 螺纹的标注

## Slide 40
3. 管螺纹
管螺纹是位于管壁上用于管子连接的螺纹，有55°非密封管螺纹和55°密封管螺纹。
55°非密封管螺纹一般用于低压管路连接中，55°密封管螺纹用于密封性要求高的场合。
由圆柱外螺纹和圆柱内螺纹旋合获得
由圆锥外螺纹和圆锥内螺纹旋合获得
由圆锥外螺纹和圆柱内螺纹旋合获得
非密封
管螺纹连接
密封
管螺纹连接
7.1.6 螺纹的标注

## Slide 41
3. 管螺纹
特征代号
尺寸代号
公差等级
旋向代号
如
R2 1/2
7.1.6 螺纹的标注

## Slide 42
3. 管螺纹
特征代号
尺寸代号
公差等级
旋向代号
如
管螺纹的标记用指引的方法标注在图形上，指引线都指引到螺纹的大径上。
7.1.6 螺纹的标注

## Slide 43
第一次课作业：
（螺纹的基本知识）
P41：1～2
作 业
P42：1