## Slide 1
第1章
制图基本知识和基本技能

## Slide 2
1.1 制图的基本规定
机械图样是工程界表达和交流技术思想的共同语言。因此图样的绘制必须遵守统一的规范，这个统一的规范就是国家标准。
强制性国家标准 代号为“GB”
（简称“国标”）
国家标准
推荐性国家标准 代号为“GB/T”
指导性国家标准 代号为“GB/Z”
国家标准《技术制图》、《机械制图》中对如何绘制机械图样，做了很详细的规定。

## Slide 3
1.1.1 图纸幅面和格式
（GB/T 14689－2008）
推荐性国家标准
标准编号
批准标准的年号
1. 图纸幅面
图纸幅面是指图纸宽度与长度组成的图面。
基本幅面代号有A0、A1、A2、A3、A4五种。
B
L
幅面代号 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4
B×L | 840×1189 | 594×841 | 420×594 | 297×420 | 210×297

## Slide 4
1.1.1 图纸幅面和格式
（GB/T 14689－2008）
2. 图框格式
图纸上限定绘图区域的线框称为图框。
L
B
c
c
a
c
图框在图纸上必须用粗实线画出;
图样绘制在图框内部。

## Slide 5
1.1.1 图纸幅面和格式
（GB/T 14689－2008）
2. 图框格式
格式分为留装订边和不留装订边两种。
幅面代号 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4
e | 20 |  | 10 |  | 
不留装订边的图框格式：

## Slide 6
1.1.1 图纸幅面和格式
（GB/T 14689－2008）
2. 图框格式
格式分为留装订边和不留装订边两种。
留装订边的图框格式：
幅面代号 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4
c | 10 |  |  | 5 | 
a | 25 |  |  |  | 

## Slide 7
1.1.1 图纸幅面和格式
（GB/T 14689－2008）
2. 图框格式
不留装订边
例
留装订边
同一产品的图样只能采用一种图框格式。

## Slide 8
1.1.1 图纸幅面和格式
（GB/T 14689－2008）
3. 标题栏格式
标题栏位于图纸的右下角,其外框用粗实线绘制，文字方向通常为看图方向。
标 题 栏
标 题 栏

## Slide 9
1.1.1 图纸幅面和格式
（GB/T 14689－2008）
3. 标题栏格式
国家标准规定的标题栏格式

## Slide 10
1.1.1 图纸幅面和格式
（GB/T 14689－2008）
3. 标题栏格式
教学中采用的标题栏格式

## Slide 11
1.1.2 比例
图样的比例是指图中图形与实物相应要素的线性尺寸之比。
与实物同(原值比例=1)：1︰1；
比实物小(缩小比例<1)：如1︰1.5、1︰2；
比实物大(放大比例>1)：如2︰1、2.5︰1；
问
第一个图如是1:1画的，第二图比例是1:2还是2:1?
1：2

## Slide 12
1.1.2 比例
绘制图样时，应从国标规定的系列中选取适当的比例，尽量采用优先选用系列。

## Slide 13
1.1.2 比例
不论采用何种比例，标注尺寸时，均按机件的实际尺寸大小注出。
注意

## Slide 14
1.1.3 字体
图样中的字体书写必须做到：
字体工整、笔画清楚、间隔均匀、排列整齐。
字体号数即字体高度（用h表示，单位为mm），其公称尺寸系列为：
1.8、2.5、3.5、5、7、10、14、20
一般规定

## Slide 15
1.1.3 字体
汉字书写的要点在于横平竖直，注意起落，结构均匀，填满方格。
汉字应写成长仿宋体字，并应采用国家正式公布的简化字。汉字的高度h不应小于3.5 mm，其字宽约为字高的0.7倍。
1. 汉字

## Slide 16
1.1.3 字体
分A型（笔画宽度为字高的1/14)和B型（笔画宽度为字高的1/10) ，可写成斜体（常用）或直体，注意全图统一。
2. 字母和数字
斜体字字头向右倾斜，与水平基准线成75°。

## Slide 17
1.1.4 图线及其画法
国家标准规定了15种基本线型，常用的线型及应用如下：
1. 线型

## Slide 18
1.1.4 图线及其画法
1. 线型
常用图线应用示例

## Slide 19
1.1.4 图线及其画法
2. 图线的画法
机械图样中采用粗、细两种图线宽度，它们的比例关系为2∶1；
图线的宽度（d）应按图样的图幅大小，在下列数系中选取：0.13、0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0（mm）；
粗线宽度通常采用d=0.5mm 或0.7mm。为了保证图样清晰，便于复制，图样上应尽量避免出现线宽小于0.18mm的图线。

## Slide 20
1.1.4 图线及其画法
2. 图线的画法
同一图样中，同类图线的宽度应一致，虚线、点画线及双点画线的线段长度和间隔应各自均匀相等，点画线与双点画线的首尾两端应是长画而不是点 。

## Slide 21
1.1.4 图线及其画法
2. 图线的画法
画圆的中心线时，圆心应是画的交点，点画线两端应超出轮廓2～5mm；
当圆心较小时，允许用细实线代替点画线。

## Slide 22
1.1.4 图线及其画法
2. 图线的画法
基本线型应恰当交于画线处，而不是点或间隔；
好
不 好
好
不 好
好
不 好

## Slide 23
1.1.4 图线及其画法
2. 图线的画法
虚线直接在实线延长线上相接时，虚线应留出间隙；
好
不 好

## Slide 24
1.1.4 图线及其画法
2. 图线的画法
虚线圆弧与实线相切时，虚线圆弧应留出间隙；
好
不 好

## Slide 25
1.1.4 图线及其画法
2. 图线的画法
例

## Slide 26
1.1.5 尺寸注法
图形只能表达机件的形状，机件的大小则由图样上标注的尺寸来确定。
标注尺寸的基本要求：
正确：
完整：
清晰：
尺寸标注要符合国家标准的有关规定。
尺寸标注在图形最明显处，布局整齐，便于读图。
尺寸标注要完整，要能完全确定出物体的形状和大小，不遗漏，不重复。
合理：
符合设计要求和加工、测量、装配等生产工艺要求。

## Slide 27
1. 基本原则
（1）机件的真实大小应以图样上所注的尺寸数值为依据，与图形的比例及绘图的准确度无关。

## Slide 28
1. 基本原则
（2）图样中的尺寸以mm（毫米）为单位时，不必标注计量单位，如采用其他单位，则应注明相应的单位符号。
（3）图样中所注尺寸为该图样所示机件的最后完工尺寸，否则应另加说明。
（4）每一尺寸一般只注一次，并应标注在表示该结构最清晰的图形上。

## Slide 29
2. 尺寸的组成
一组完整的尺寸由尺寸数字、尺寸线、尺寸界限、尺寸线的终端组成。

## Slide 30
2. 尺寸的组成
尺寸线用细实线绘制,一端或两端带有终端符号(箭头或斜线)；
1） 尺寸线

## Slide 31
2. 尺寸的组成
尺寸线为独立线, 不能用其他图线代替，也不得与其他图线重合,应避免与其他的尺寸线或尺寸界线相交；
1） 尺寸线
例

## Slide 32
2. 尺寸的组成
标注线性尺寸时尺寸线必须与所标注的线段平行,相同方向的各尺寸线之间的距离要均匀，且大尺寸注在小尺寸外面。
1） 尺寸线

## Slide 33
2. 尺寸的组成
在圆弧上标注直径或半径时，尺寸线或其延长线应通过圆心。
1） 尺寸线

## Slide 34
2. 尺寸的组成
尺寸界线用细实线绘制，并应由轮廓线、轴线或对称中心线处引出，也可用这些线代替；
2） 尺寸界限
尺寸界线应超出尺寸线约2mm。

## Slide 35
2. 尺寸的组成
必要时，尺寸界限与尺寸线允许倾斜。
2） 尺寸界限

## Slide 36
2. 尺寸的组成
尺寸线的一端或两端带有终端符号，有箭头或斜线两种形式，机械图一般采用箭头。
3） 尺寸线终端

## Slide 37
2. 尺寸的组成
线性尺寸数字一般注写在尺寸线的上方，垂直时，字头朝左，其余字头朝上；
4） 尺寸数字及相关符号
78
78
正确
78
78
错误

## Slide 38
2. 尺寸的组成
尺寸符号
4） 尺寸数字及相关符号

## Slide 39
2. 尺寸的组成
尽量避免在图中所示30°范围内标注尺寸，无法避免时，可按右图的方式标注。
4） 尺寸数字及相关符号

## Slide 40
2. 尺寸的组成
尺寸数字不可被任何图线通过。不可避免时，需把图线断开。
4） 尺寸数字及相关符号
轮廓线断开
剖面线断开

## Slide 41
3. 标注尺寸的一般原则
1） 直径的注法
直径尺寸应在尺寸数字前加注符号“”。
尺寸线通过圆心，尺寸线终端画成箭头。
整圆或大于半圆注直径。

## Slide 42
3. 标注尺寸的一般原则
2） 半径的注法
半圆或小于半圆的圆弧标注半径尺寸；
半径尺寸数字前加注符号“R”；
半径尺寸必须注在投影为圆弧的图形上,且尺寸线应通过圆心。

## Slide 43
3. 标注尺寸的一般原则
3） 球面直径和半径的注法
标注球面直径或半径时，应在“”或“R”前面加注符号“S”；
在不致引起误解时，可省略符号“S”。

## Slide 44
3. 标注尺寸的一般原则
4） 角度的注法
尺寸界限从径向引出，尺寸线用圆弧，圆心是角的顶点；
角度数字水平注写，并标注单位“°”。

## Slide 45
3. 标注尺寸的一般原则
5） 狭小部位的尺寸注法

## Slide 46
3. 标注尺寸的一般原则
6） 对称机件的标注
分布在对称线两侧的相同结构，仅标柱其一侧的结构尺寸；

## Slide 47
3. 标注尺寸的一般原则
6） 对称机件的标注
当对称机件的图形只画一半或略大于一半时，尺寸线应略超过对称中心或断裂处的边界线，并在尺寸线一端画出箭头。

## Slide 48
3. 标注尺寸的一般原则
6） 尺寸相同的孔、圆弧等要素标注
相同直径的圆孔只需在一个圆孔上标注直径，并在尺寸前加注“个数×”；
相同半径的圆弧只需在一个圆弧上标注半径，无需加注个数。

## Slide 49
3. 标注尺寸的一般原则
7） 相同结构均匀分布

## Slide 50
分析下图中尺寸标注的错误。
例

## Slide 51
第一次课作业：
P2：2，3
作 业